,

т

- Перелік  матеріалів  детального  плану  території  (склад  проекту)

Графічні  матеріали  детального  плану  території:

арк. 2. Загальний вигляд 1;

арк. 3. Загальний вигляд 2;

арк. 4. Загальний вигляд 3;

арк. 5. Загальний вигляд 4;

арк. 6. Загальний вигляд 5;

арк.7. Схема  розташування  території  у  планувальній структурі  населеного  пункту.  М 1: 10 000;

арк. 8. План  існуючого  використання  території.  Опорний  план. М 1 : 1000;

арк. 9. Схема  існуючих  планувальних  обмежень.  М 1: 1000;

арк. 10. Проектний  план.  План  червоних  ліній.  М 1:1000.  Креслення  попереч них  профілів  автодоріг;

арк. 11. Схема інженерних  мереж, споруд  і  використання  підземного  прос-

тору.  М 1 : 1000;

арк. 12. Схема  проектних  планувальних  обмежень.  М 1 : 1000;

арк. 13. Схема  організації  руху  транспорту  і  пішоходів.  М 1 : 1000;

арк. 14. Схема  інженерної  підготовки  території  та  вертикального  плану-

вання.  М 1:1000.

- Стислий  опис  природних,  соціально-економічних  і  містобудівних  умов

Земельна  ділянка,  на  якій  передбачено  створення  індустріального  парку,  розташована  в  межах  міста  Суми  на  землях  Сумської  міської  ради.

Детальний  план  території  розроблено  згідно  технічній  документації  із  землеустрою  щодо  інвентаризації  земель,  яку  затверджено  Рішенням

Сумської  міської  ради  від 27  грудня  2017 року  №  2958-МР  «Про  затвердження  технічної  документації  із  землеустрою  щодо інвентаризації земель комунальної власності в м. Суми на території Сумської міської ради Сумської області (в районі заводу «Центроліт»)».

Розмір земельної ділянки – 17,5284  га.

Кадастровий номер 5910136600:03:006:0036.

Цільове призначення: 11.02 для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості.

Категорія земель: землі промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення.

Пропонована  земельна  ділянка  розташована  в  північній  частині  м. Суми в  межах  Північного  промислового  вузла.

Природні  умови  ділянки  звичайні.

Падіння  рельєфу з півночі  на  південь. Відмітки  поверхні  землі  коливаються

в  межах  з  196,90  до  190,15 м.

Поруч  з  ділянкою    знаходиться  діюче   виробництво – Дочірнє  підприємство  «Завод  обважених  бурильних  та  ведучих труб»,  промисловий майданчик заводу

«Центроліт»,  який  на  сьогодні  ліквідовано.  А  також  проходить існуюча залізнична колія, яка перебуває у власності ПАТ «Київ-Дніпровське міжгалузеве підприємство промислового залізничного транспорту» та експлуатується  ДП  «Завод обважених бурильних  та ведучих труб»,  автомобільна дорога державного значення Н-07 Київ-Суми-Юнаківка  (1,3км),  автодорога  Суми – Піщане  та   вул.  Брянська,  яка  виходить  на  пр. Курський.

Земельна  ділянка  повністю  вільна  від  будівель.  На території  знаходяться  пальові  поля  (руїни).

Основні  містобудівні  вимоги  до  освоєння  території  індустріального  парку:

-  дотримання  положень  затвердженої  документації  -  генерального  плану  міста  та  плану  зонування  території  при  розміщенні  будівель

і  споруд,  трасування  проектних  вулиць  та  проїздів  із  дотриманням

їх  ширини  в  межах  червоних  ліній  та  резервуванням  відповідних

площ;

-  забезпечення  нормативних  санітарно-захисних  зон;

-  виконання  комплексного  благоустрою  та  озеленення  території.

На  території небезпечних  зон  відвалів  породи  гірничодобувних  підприємств,  вугільних  шахт  немає,  потенційно  небезпечних  об’єктів  не  виявлено.

Згідно  ДСТУ-Н Б В.1.1-27:2010 «Захист від небезпечних геологічних процесів,  шкідливих експлуатаційних впливів, від пожежі. Будівельна кліматологія»  район  території  біля  заводу  «Центроліт»  (район  індустріального  парку  «Суми»)  відноситься  до  І  кліматичного  району.  Кліматична  характеристика  характеризу-

ється  наступними  даними:

Температура зовнішнього повітря:

абсолютний  мінімум  -  мінус  370;

абсолютний  максимум  -  плюс  400С;

середня:  за  січень  -  мінус  6,60С;

за  липень  -  плюс  19,50С;

холодного  періоду:  найхолодніша  доба  -  мінус  29,00С;

найхолодніша  п’ятиденка  -  мінус  25,00С;

теплого  періоду:  найжаркіша  доба  -  плюс  28,00С;

найжаркіша  п’ятиденка  - плюс  24,00С.

Клімат  –  помірно-континентальний  із  середньорічною  температурою  -

плюс  6,80С.

Тривалість  періоду  із  середньою  добовою  температурою  повітря:

80 С  -  187  діб;

100 С  -  204  доби.

Швидкість  вітру:

максимальна  взимку  -  4,8 м/сек.;

середньорічна  -  3,9м/сек.

Переважний  напрямок  вітрів:

взимку  -  західний,  південний;

влітку  –  західний,  північно-західний.

Середньорічна  кількість  опадів  –  585 мм/рік.

Глибина промерзання  ґрунтів –––  1,2 м.

3.   Стисла  історична  довідка

Ділянка,  на  якій  передбачено  створення  індустріального  парку  «Суми»,  розташована  в  межах  міста  Суми.

Кількість  міського  населення   складає  264,5  тис. осіб.

Густота  населення  - 2773  осіб  на  км2.

Площа  - 95,38 км2.

Висота  над  рівнем  моря  - 138 м.

Водойми:  р. Псел,  р. Сумка,  р. Стрілка,  озеро  Чеха,  Блакитне  озеро,  Косівщинське  водосховище.

Місто  Суми  розташоване  в  північно-східній  частині  України,  є  адміністративним  центром  Сумської  області.  Відстань  до  столиці  України  м. Києва  -  366 км,  до  Харкова  -  180 км,  до  Полтави  -  180 км,  до  Чернігова  -  310 км.  Місто  має  залізничне,  автомобільне  та  авіасполучення  (в  режимі  приватних  перельотів.

Провідними  галузями  виробництва  в  місті  є  промисловість  та  будівництво.  Майже  дві  третини  загального  обсягу  промислової  продукції  припадає  на  переробну  промисловість,  основними  видами  якої  є  машинобудування  (14,7%)  та  виробництво  хімічних  речовин  та  хімічної  продукції  (15%).  Третину  займає  постачання  електроенергії,  газу,  пари  та  кондиційованого  повітря.

4. Оцінка  існуючої  ситуації: стану  навколишнього  середовища,  використання  території,  характеристика  (за  видами,  поверховістю,  технічним  станом)  будівель,  об’єктів  культурної  спадщини, земель історико-культурного призначення,   інженерного  обладнання,  транспорту,   озеленення

Стан  навколишнього  природного  середовища  території  земельної  ділянки  на  даний  час  є  задовільним.

Електромагнітні  випромінювання,  дозиметричні  дослідження  і  дослідження  акустичного  забруднення  шуму  на  даної  території  не  проводилися.

Об’єктів  культурної  спадщини  немає.  Дана  територія  не  належить  до  земель  історико-культурного  призначення.

Земельна  ділянка  повністю  вільна  від  будівель.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            На  території  знаходяться  пальові  поля  (руїни),  існуючі  автодороги  з  цементобетонним  та  асфальтобетонним  покриттям,  та  майданчики  зі  щебеневим  покриттям,  які  підлягають  демонтажу.

На  земельній  ділянці  знаходяться  зелені  насадження  у  вигляді  дерев,  чагарників  та  трав’янистої  покривлі.

Оскільки  земельна  ділянка розглядалась  як  резервна територія  для розвитку північного  промислового вузла,  вона  має  всі  можливості  для  економічно  обгрунтованого  підключення  до  діючих  інженерних  комунікацій.

Поруч з земельною ділянкою розташовані наступні інженерні комунікації та транспортна інфраструктура:

а)	джерело електропостачання – електрична підстанція «Вузлова» 110/6кВ;

б)  джерела  водопостачання,  система  водовідведення  -  підключення  до  існуючих  мереж  по  вул. Брянській,  поруч  з  заводом  «Центроліт»;

в)  джерело  газопостачання  - підключення  від  існуючої  трубопровідної  мережі  з  ГРП,  розташованими  на  території  заводу  «Центроліт».

г)	транспортна інфраструктура – поруч з земельною ділянкою проходить існуюча залізнична колія, яка перебуває у власності ПАТ «Київ-Дніпровське міжгалузеве підприємство промислового залізничного

транспорту» та експлуатується ДП «Завод обважених бурильних та ведучих труб».

Є можливість підведення  необхідних залізничних колій і до майданчика індустріального парку. Також  поруч  проходять  автомобільна дорога  Київ-Суми-Юнаківка, автодорога  Суми-Піщане  та  вул. Брянська.  В   південній   частині   міста   розташовано  аеропорт   «Суми»,    який   має

можливість  приймати  вантажні  літаки.

- Розподіл  територій  за  функціональним  використанням,  розміщення  забудови  на  вільних  територіях  та  за  рахунок  реконструкції,  структура  забудови,  яка  пропонується  (поверховість,  щільність)

За планом зонування території м. Суми, затвердженим рішенням Сумської міської ради від 06.03.2013 № 2180-МР «Про затвердження містобудівної документації «План зонування території міста Суми», вказана територія відноситься до виробничої зони промислових підприємств ІV- V класу шкідливості, що утворюють навколо себе нормативну 50 - 100-метрову санітарно-захисну зону.

Згідно  з  пояснювальною  запискою  до  плану  зонування  території  м. Суми  передбачається  наступний  режим  використання  відведеної  під  створення  індустріального  парку  території.

Детальним планом  території  передбачається  наступне  зонування  земельної  ділянки,  яка  проектується:

- Виробнича  зона;

- Зона  інженерно-транспортної  інфраструктури та обслуговування.

Виробнича  зона  призначена для  розміщення  наступних  підприємств:

-  Дослідницький  центр;

-  Логістичний  комплекс;

-  Підприємство  з  виробництва готових металевих виробів, металообробки і машинобудування;

-  Підприємство  з  виробництва гумових та пластмасових виробів;

-  Підприємство  з  підготовки та зберігання сільськогосподарської продукції;

-  Деревообробне  підприємство.

Дослідницький  центр розміщується  на  окремій  території в центрі південної частині парку,  та  складається  з  виставкового  павільйону  з  вбудованими  адміністративними  і  побутовими  приміщеннями,  та  відкритих  майданчиків  для  показу  великогабаритних  машин  та  виробів. Адміністративні приміщення призначені для науково-дослідних, проектних та конструкторських організацій, виробничо-лабораторних корпусів, підприємств громадського харчування, безпосередньо пов’язаних з обслуговуванням виробничих підприємств парку.

Логістичний  комплекс  розміщується  на  окремій  території  в південно-східній  частині  парку  та  призначений  для  складської  обробки  та  оптової  торгівлі  товарами  промислової  групи:

1)  побутова  техніка;

2)  сантехнічні  вироби  та  арматура;

3)  електротехнічні  вироби,  кабельна  продукція;

4)  товари  для  відпочинку  та  туризму;

5)  товари  канцелярської  групи.

Логістичний  комплекс  складається  із  логістичного  складу  з  прибудованими

адміністративно- побутовими  приміщеннями. Склад  обладнується  спеціальними  шлюзами  для  приймання – відправки  вантажів,  складська  обробка  вантажів  виконується  спеціалізованими  вилочними  навантажувачами  при  висоті  обробки  вантажів  до  10 м.

Підприємство  з  виробництва готових металевих виробів, металообробки і машинобудування розміщується  в  центральній  частині  парку.

Технологічними  процесами  передбачено:  порізку  металу,  штамповку,  механічну  обробку,  зварювання,  випробування  та  фарбування.

Підприємство  складається  з:

- головного  корпусу,  в  якому  розміщується  основне  виробництво;

- допоміжного  корпусу  № 1,  в  якому  розміщуються  котельня,  компресорна,  трансформаторна  підстанція  з  РП,  насосна  станція;

- допоміжного  корпусу  № 2 ,  в  якому  розміщуються  інструментальний  та  ремонтно-механічний  цехи  та  інші  ремонтні  служби;

- адміністративно-побутовий  корпус,  що  з’єднується  переходом  з  головним  корпусом.

Підприємство  з  виробництва гумових та пластмасових виробів розміщується  в  санітарно-захисних  зонах  заводів  «Центроліт»  та  УБТ  в  безпосередній  близькості  від  їх  меж.

Підприємство  призначене  для  виробництва  пластмасової  тари,  посуду  та  фурнітури  із  різних видів пластмас,  а  також  гумових виробів.

Підприємство  включає  в  себе:

- цех  виробів  із  пластмас

- цех  виробів із гуми;

- адміністративно-побутові  приміщення;

- котельню  та  допоміжний  корпус.

Підприємство  з  підготовки та зберігання сільськогосподарської продукції розміщується  в  північно-східній  частині  парку.

Підприємство призначене  для  виробництва  комбікорму  потужністю  10-20 т/годину та складається  з:

- комплексу  з  очистки,  сушки  та  зберігання  зерна  10  тис.т.;

- комбікормового  цеху  потужністю  20  т/годину;

- силосного  складу  готових  комбікормів;

- адміністративно-побутового  корпусу.

Деревообробне  підприємство  розміщується  в  північно-західній  частині  парку та  призначене  для:

- розпилювання  круглого  лісу  хвойних  і  листяних  порід  надошку  та  брус;

- виробництва мірних обрізних пиломатеріалів для подальшої їх обробки;

- виготовлення  столярних  виробів  із  деревини.

Підприємство  складається  із:

- відкритого  складу  з  козловим  краном  для  прийому  і  зберігання круглого лісоматеріалу;

- деревообробної  дільниці  для  виробництва  мірного  обрізного пиломатеріалу;

- столярної  дільниці,  де  виробляються  меблі,  дверні  та  віконні  блоки,  сувенірні  вироби.

Зона  інженерно-транспортної  інфраструктури та обслуговування призначена  для  розміщення  під’їзних шляхів, відкритих стоянок автомобільного транспорту, споруд  інженерної  інфраструктури  та  інженерних  мереж, благоустрою та озеленення. В цій зони розташований офіс керуючої компанії Індустріального  парку  «Суми».

Керуюча  компанія  Індустріального  парку  «Суми»  розміщується  на півночі ділянки зі  сторони  заїзду  на  територію  парку  з  автодороги  Суми – Нижнє  Піщане.

Функції  компанії - представляти  інтереси  Сумської  міської  ради  в  індустріальному  парку,  розвивати  інженерну  інфраструктуру,  координувати  діяльність  інвесторів  на  території  індустріального  парку.

Керуюча  компанія  розміщується  в  окремому  офісі.

6.  Характеристика  видів  використання  території  (житлова,  виробнича,  рекреаційна,  курортна,  оздоровча,  природоохоронна  тощо)

Детальним  планом  території  передбачається  використання  території  для  виробничої  діяльності,  інженерно-транспортної  інфраструктури  та  інженерних  споруд,  а  також   -  озеленення.

7.  Пропозиції щодо  встановлення  режиму  забудови  територій,  передбачених  для  перспективної  містобудівної  діяльності,  в  т.ч.  для  розміщення  об’єктів  соціальної  та  інженерно-транспортної  інфраструктури,  охорони  та  збереження  культурної  спадщини:

Загальна площа індустріального парку – 17,5284 га -  поділена на  6 майданчиків,  що  відповідає  пропозиціям,  які  викладені  в   Концепції  індустріального  парку  «Суми».

Беручи до уваги державну політику в сфері енергозбереження та охорони довкілля,   учасники   індустріального    парку    мають    пропонувати    створення

сучасних виробництв з використанням енергоощадних технологій, які не справлятимуть  негативний  вплив  на  навколишнє  природне  середовище.

При  розміщенні  будівель  і споруд  необхідно  дотримуватись положень затвердженої містобудівної документації (плану  зонування  міста  Суми,  детального плану території індустріального парку).  Трасування проектних вулиць   та   проїздів  виконується   з  дотриманням їх ширини в  межах   червоних

ліній,  трасування лінійних інженерних комунікацій  -  згідно  вимог містобудівної документації.

При  проектуванні  були  ураховані  нормативні  санітарно-захисні  зони.

Комплексний  благоустрій  та озеленення території комплексу  буде  виконано  на  стадії  робочого  проектування.

Основними  завданнями  створення  індустріального  парку  є:

- організація сучасних виробничих потужностей на основі інноваційних та конкурентоспроможних технологій;

- створення нових робочих місць та, відповідно, скорочення рівня безробіття;

- забезпечення умов зростання добробуту й купівельної спроможності населення;

- створення сприятливих умов для розвитку малого і середнього підприємництва;

- забезпечення стабільних умов інвестиційної діяльності на період створення, облаштування та функціонування індустріального парку;

- розвиток  інженерно-транспортної  та  логістичної  інфраструктури  міста;

- підвищення експортного потенціалу місцевих підприємств;

- зростання  надходжень  до  бюджетів  усіх  рівнів.

Створення та функціонування індустріального парку «Суми» сприятиме реалізації Державноїстратегії регіонального розвитку на період до 2020 року, зокрема вирішенню наступних цілей та задач:

- підвищення  рівня конкурентоспроможності  регіонів;

-підвищення ефективності використання внутрішніх факторів розвитку регіонів;

- підвищення рівня інноваційної та інвестиційної спроможності регіонів;

- створення умов для продуктивної праці населення;

- формування сприятливого інвестиційного клімату, позитивного інвестиційного іміджу та просування на зовнішній ринок інвестиційних можливостей регіонів України.

Створення індустріального парку «Суми» відповідає основному документу,    що регулює розвиток м. Суми – «Програма економічного і соціального  розвитку    м. Суми на 2018 рік та основні напрями розвитку на 2019 – 2020  роки»  та  сприяє  реалізації  наступних  цілей  та  пріоритетів:

- введення нових високотехнологічних виробництв та модернізації виробничих потужностей;

- поліпшення бізнес - клімату, створення сприятливих умов для розвитку малого та середнього підприємництва, в т.ч. місцевих товаровиробників;

- покращення інвестиційного клімату, зміцнення позитивного міжнародного інвестиційного іміджу міста.

Створення   індустріального   парку    включає   забудову   відведеної  земельної ділянки з  облаштуванням  сучасної  інженерно-транспортної  інфраструктури для розміщення на ній виробничих, складських та адміністративних приміщень.

На території індустріального парку можуть бути розміщені підприємства, які здійснюють господарську діяльність у сфері переробної промисловості, а також науково-дослідну діяльність, діяльність у сфері інформації і телекомунікацій та відносяться до  ІV -  V  класу  шкідливості.

- Переважні,  супутні  і  допустимі  види  використання  територій, містобудівні умови  та  обмеження  (уточнення)

Основні містобудівні вимоги до освоєння території індустріального парку:

- дотримання положень затвердженої містобудівної документації (генерального плану території) при розміщенні будівель  і споруд, трасуванні проектних вулиць

та проїздів  із дотриманням їх ширини в межах червоних ліній  та  резервуванням  відповідних  площ, а також трасування лінійних інженерних комунікацій;

- забезпечення нормативних санітарно-захисних зон;

- виконання комплексного благоустрою та озеленення території.

Зважаючи на державну політику в галузі енергозбереження, сучасні світові тенденції та постійне зростання цін на енергоресурси, під час проектування та будівництва об'єктів доцільно максимально повно використовувати сучасні високоефективні  енергозберігаючі  технології  та  матеріали,  зокрема конструкції з мінімальним коефіцієнтом теплопровідності, сучасні альтернативні джерела енергії,  інженерне  обладнання  з  високим  коефіцієнтом  корисної  дії  тощо.

Під час подальшого проектування планувальна схема, черговість будівництва і проектні рішення можуть уточнюватись і змінюватись, але за умови дотримання діючих нормативних вимог, зокрема розривів до елементів інженерної інфраструктури, кількості  паркувальних  машиномісць  тощо.

На етапі створення індустріального парку  передбачається, що в результаті функціонування  індустріального парку слід  очікувати:

- забезпечення охорони навколишнього середовища під час облаштування та функціонування індустріального парку шляхом впровадження сучасних технологій;

- підвищення  соціальних  стандартів  життя  мешканців  міста  та  регіону;

- забезпечення  реалізації програм  економічного і соціального розвитку міста, міських програм щодо залучення інвестицій, підтримки підприємництва, соціальних програм.

Створення нових робочих місць

Ураховуючи  практику  розвинених  країн  Європи,  при абсолютному заповненні території індустріального парку учасниками, прогнозується створення   близько  1050- 1400  робочих місць. У  відповідності  до  припущень, перші

виробничі потужності  в  межах  індустріального  парку  будуть запущені  через 2 роки після затвердження ДПТ,  а повне освоєння території індустріального парку відбудеться протягом наступних 7-8 років.

Функціонування індустріального парку дасть можливість зменшити рівень безробіття.

Очикувані обсяги  експорту  продукції

Згідно  інвестиційних  пропозицій, питома вага експортної продукції у загальному обсязі реалізованої в індустріальному  парку  «Суми»  продукції  становитиме  не  менше  50  відсотків.

Залучення  прямих  інвестицій

Розрахунок орієнтовного обсягу залучених прямих інвестицій базується на припущенні,  що  інвестиційно привабливий проект повинен мати термін окупності  не  більше 10 років,  тобто  період, за який  інвестор планує  повністю повернути  вкладені  інвестиції  у  вигляді  прибутку.

Підсумовуючи вище сказане, можна передбачати, що функціонування індустріального парку «Суми» забезпечить збільшення надходжень до бюджетів усіх рівнів та ефективне використання інноваційного потенціалу підприємств виробничої сфери, а також сприятиме економічному розвитку і, як наслідок, підвищенню  рівня  життя  населення.

Містобудівні  умови  та  обмеження  індустріального  парку   «Суми»  будуть  розроблені  окремо  на  кожну  виробничу  ділянку.

Відстані  від  об’єктів,  які  проектується,  до  меж  червоних  ліній  приймаються  згідно  ДБН  Б.2.2-12:2018  «Планування  і  забудова  територій».

Мінімально  допустимі  відстані  від  об’єктів,  які  проектуються,  до  існуючих  будинків  та  споруд,  а  також  до  червоних  ліній  приймаються  згідно  ДБН  Б.2.2-12:2018  «Планування  і  забудова  територій».

- Основні  принципи  планувально-просторової  організації  території

Детальним планом території передбачене транспортно-пішохідне сполучення виробничих майданчиків індустріального парку «Суми» із існуючою транспортно-пішохідною інфраструктурою міста. Так головний  офіс – будівля керуючої компанії розташована поряд із головним (парадним) в’їздом на територію з автодороги Суми – Нижнє Піщане. Біля цього в’їзду передбачена зупинка громадського транспорту, карман для паркування автомобільного (службового) транспорту. Поряд із офісом керуючої компанії розташований дослідницький центр з автомобільною стоянкою на території самого індустріального парку «Суми».

Під’їзний шлях Суми – Нижнє Піщане на момент розробки детального плану  - це єдиний в’їзд на територію індустріального парку «Суми» та єдине місце візуального сприйняття забудови даної виробничої території.

Крім існуючого в’їзду, через існуючу залізничну колію проектом передбачено мостовий перехід через ту саму колію, існуючі відмітки рельєфу дозволяють це зробити. Також запроектовано ще два додаткових в’їзди (входи) на територію індустріального парку «Суми». Один біля прохідної підприємства «Кусумфарм», другий – біля прохідної заводу бурильних обважених труб.

В’їзд біля прохідної підприємства «Кусумфарм» призначений для використання вантажним транспортом. Логістичний комплекс розташований саме біля цього в’їзду.

В’їзд біля прохідної заводу бурильних обважених труб розрахований на прийняття потоку робочої сили – до 1000 робітників у зміну. Дане сполучення в

цьому місці найбільш вдале для прийняття пішохідних потоків, оскільки поряд знаходиться кінцева зупинка міського громадського транспорту по вул. Брянській.

Детальний план території земельної ділянки розроблено з урахуванням функціонального зонування та ефективного використання території, створення нормальних умов для розміщення виробництва, розподілу потоків транспорту, а також виконання екологічних, санітарних і протипожежних норм на підставі вимог ДБН  Б.2.2-12:2018 «Планування і забудова територій» та Державних санітарних правил  планування та забудови населених пунктів.

Планувальна  схема  визначилася  рельєфом  місцевості,  технологічними  зв’язками,  розташуванням  виробничих  будівель  та  споруд,  а  також  об’єктами  інженерно-транспортної  інфраструктури,  транспортними  зв’язками.  До  всіх  будівель  і  споруд  забезпечені  автомобільні  під’їзди  з  розворотними  майданчиками.

Протипожежне  обслуговування  проектуємих  підприємств  здійснюється  пожежним  депо  по  вул. Ковпака  на  відстані  до  2 км.  Крім  того,  на  підприємствах  повинні  бути  встановлені  пожежні  щити  та  ящики  з  піском. Рішеннями детального плану забезпечується  вільний  під’їзд  пожежних  машин  до  всіх  будівель  і  споруд  і  можливість  їх  маневру.

Організація  руху  транспорту  по  основних  дорогах на  проектуємих  ділянках  здійснюється  по  найкоротших  шляхах.

10.  Житловий  фонд  та  розселення

Питання  житлового  фонду  та  розселення  згідно  завдання  на  проектування  детальним  планом  території  не  передбачено  через  відсутність  житлових  будинків  на  даній  території.  Передбачається,  що  працюючі  робітники  мають

житло.

- Система  обслуговування  населення,  розміщення  основних  об’єктів  обслуговування

Система  обслуговування  населення  існуюча.  Підприємства громадського харчування службового користування знаходяться на території індустріального парку «Суми».  Інші обслуговуючі  підприємства  знаходяться  в  місті.

- Вулично-дорожня  мережа,  транспортне  обслуговування,  організація руху  транспорту  і  пішоходів  та  велосипедних  доріжок,  розміщення  гаражів і  автостоянок

Враховуючи, що поруч із земельною ділянкою розташовані діючі підприємства, до яких підведені залізничні колії для забезпечення технології виробництва, переміщення сировини та готової продукції, є можливість підведення необхідних залізничних колій і до майданчика індустріального парку. Земельна  ділянка  забезпечена  зручними  автотранспортними шляхами, знаходиться  поблизу автомобільної дороги державного значення Н-07 Київ-Суми-Юнаківка   (1,3км),   а   також   в   безпосередній  близькості до автодороги з твердим покриттям Суми-Піщане, що проходить поруч з ділянкою,  та  вул. Брянською.  За потреби  у залученні вантажного авіатранспорту, для його прийому може бути використаний Сумський аеропорт, злітно-посадкова смуга якого  має  можливість  приймати  вантажні  літаки.

В'їзд – виїзд  автомобільного  транспорту  на  територію  індустріального  парку  здійснюється    з   вулиці  Піщаної   в  північній  частині  території,  а  також  є  два

виїзду  в  південній  частині  території:  на  вул.  Брянськую,  яка  виходить  на  пр. Курський,  і  в  напрямку  підприємства  «Кусумфарм».

Згідно  інформації  КП  «Шляхрембуд»  СМР  стан  дороги  по  вулиці  Брянській знаходиться  в  неналежному  стані  і  потребує  капітального  ремонту

або  реконструкції,  що  буде  прийнято  окремим  рішенням  СМР.

Меж  підприємствами  прокладені  автомобільні  дороги.  Ширина  доріг  в  червоних  лініях  складає  19,0 – 32,5 м.  Ширина  проїзної  частини  автодоріг  -  7,0 м.  Всі  автодороги  мають  тверде  покриття  та  обмеження  бетонним  бортовим  каменем.  По  всій  території  передбачено  двосторонній  рух  транспорту.

Для  зручності  руху  працюючих  передбачені  тротуари.

Організація  руху  транспорту  і  пішоходів  до  підприємств  передбачена  існуючою  системою  руху  громадського  транспорту  і  пішоходів  в  даному  районі.   Автостоянки   для   індустріального   парку   улаштовуються  в  північній  частині  ділянки.  Крім  того,  на  території  кожного виробництва  передбачаються  міста  парковок  транспорту.

- Інженерне  забезпечення,  розміщення  інженерних мереж,  споруд

Детальним  планом розроблена  схема  інженерних  мереж  з  урахуванням  наявних  на  території  промислового  вузла  комунікацій.

Взаємне  розташування  інженерних  мереж,  їх  положення  відносно  до  про-ектуємих  об’єктів,  автодоріг  необхідно  здійснювати  згідно  вимог  ДБН  Б.2.2-12:2018  «Планування  і  забудова  територій».

Поруч з земельною ділянкою розташовані наступні інженерні комунікації:

а)	електричні мережі.  Джерело електропостачання – електрична підстанція «Вузлова» 110/6кВ;

б)  водопровідні  мережі.  Джерела  водопостачання,  система  водовідведення  -  підключення  до  існуючих  мереж  по  вул. Брянській  поруч  з  заводом  «Центроліт»;

в)  газопровідні  мережі. Джерело  газопостачання  -  підключення  від  існуючої  трубопровідної  мережі  з  ГРП,  розташованими  на  території  заводу  «Центроліт».

г) телекомунікаційні мережі - підключення від відомчих  кабелів  зв’язку,  які  належать  підприємствам,  розташованим  поряд  з  даною  ділянкою.

Планується, що облаштування об’єктів інженерно-транспортної інфраструктури  до  меж  індустріального  парку  буде  здійснюватися  ініціатором створення – Сумською міською радою, замовник – управління капітального  будівництва  та  дорожнього  господарства  Сумської міської ради.

Орієнтовні показники потреби в улаштуванні систем інженерної інфраструктури до  меж  індустріального парку «Суми»

| Найменування | Протяжність м/п | Значення показників |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Січення мм | Тиск, напруга | Примітка |
|  | Електричні мережі | ??? | ??? | ??? | ??? |
|  | Водопровідні мережі | ??? | ??? | ??? | ??? |
|  | Каналізаційні мережі | ??? | ??? | ??? | ??? |
|  | Система відведення поверхневих дощових вод | ??? | ??? | ??? | ??? |
|  | Газопровідні мережі | ??? | ??? | ??? | ??? |
|  | Телекомунікаційні мережі | ??? | ??? | ??? | ??? |

Орієнтовні показники потреби в улаштуванні транспортної інфраструктури до  меж  індустріального парку «Суми»

| Найменування | Протяжність м/п | Значення показників |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ширина проїзду м | Ширина тротуару м | Примітка |
|  | Під’їзні шляхи | ??? | Від ??? до??? | Від ??? до??? | По поверхні |
|  | Мостовий перехід над з/д колією | ??? | ??? | ??? | Висота ???м |

Згідно  інформації,  яка  надана  КП  «Міськводоканал»  СМР,  для  реалізації  даного проекту  необхідно  передбачити  наступні  заходи:

по  водопостачанню:

- будівництво  двох  глибоководних  свердловин  на  Тополянському  водозаборі;

- будівництво  підкачуючої  насосної  станції  розрахункової  потужності;

- будівництво  резервуару  чистої  води;

- будівництво  кільцевих  водопроводів  розрахункового  діаметру;

по  водовідведенню:

- будівництво  вуличних  самопливних  каналізаційних  мереж  розрахункового  діаметру;

- будівництво  каналізаційної  насосної  станції;

- будівництво  каналізаційного  напірного  колектору  розрахункового  діаметру  з  підключенням  до  діючого  самопливного  каналізаційного  колектору    Д =  600 мм  по  проспекту  Курському  з  подальшою  його  реконструкцією.

Можливо  підключення  до  існуючих  мереж  по  вул.  Брянській  поруч  з   заводом  «Центроліт».

Крім  цього,  у  разі  перспективного  розвитку  системи  водопостачання  території  в  с. Верхне  Піщане  КП  «Міськводоканал»  пропонує  передбачити  в  цьому  районі  будівництво  окремого  водозабору  з  влаштуванням  свердловин,  резервуарів,  насосної  станції  ІІ  підйому.

У  разі скидання забрудненої промисловими відходами води з території індустріального парку, кожен  учасник має самостійно забезпечити  її очищення до нормативного рівня. Поверхневі води перед скиданням в каналізацію   до     рівня    нормативних   показників  очищаються   кожним учасником індустріально парку самостійно та відводяться до дощової каналізації.

Найближчим джерелом  живлення  від  місця  розміщення  індустріального  парку  є  підстанція  110/6  (20) кВ  «Вузлова».  Електропостачання  силового  технологічного  обладнання  та  електроосвітлення  забезпечується  внутрішньоплощадковою  мережею  6  та  0,4 кВ.

Телекомунікаційні  мережі  Сумської  філії  ПАТ  «Укртелеком»  на  зазначеній  ділянці  відсутні.    Але  існує  можливість  наявності  відомчих  кабелів  зв’язку,  які  належать  підприємствам,  розташованим  поряд  з  даною  ділянкою.  Тому  перед  початком  проведення  земляних робіт  на  даній території необхідно  погодити  проектну  документацію  з  Сумською  філією  ПАТ  «Укртелеком».

Забезпечення  промислового  майданчика  газом  можливе  від  існуючої  трубопровідної  мережі  з  ГРП,  розташованими  на  території  заводу  «Центроліт».

- Інженерна  підготовка  та  інженерний  захист  території,  використання  підземного  простору

Вертикальне  планування  території  обумовлене  існуючим  рельєфом  місцевості  з  урахуванням  відміток  існуючої  поверхні  і  прилеглих  територій,  умовами  відводу  поверхневих  вод.

Відведення  поверхневих  дощових і  поталих  вод  на  ділянці  здійснюється     по  лотках  проїзної  частини  автодоріг  та   відкритих  водовідвідних  лотках  в  закриту    систему    водовідведення   з  підключенням  в  існуючу  систему  по  вул.

Ковпака,  а  також  по  спланованій  поверхні   землі,  з   урахуванням  природної   інфільтрації  ґрунту.

Даних щодо затоплення території Замовником не надано.  Тому  заходів  з  інженерної  підготовки  і  інженерного  захисту  території  не передбачається.

При  улаштуванні  автодоріг  та  тротуарів  необхідно  передбачити  зняття  рослинного  шару  ґрунту  у  відповідності  з  геологічним  обстеженням  території.

- Комплексний  благоустрій  та  озеленення  території

Зелені  насадження  розташовані  на  всій  території  земельної  ділянки.

Існуючі  зелені  насадження,  які  не  пошкоджені  та  являють  собою  цінність  для  поліпшення  мікроклімату  і  є  декоративною  прикрасою  ділянки,  максимально  зберігаються.  Благоустрій  та  озеленення території  буде  розроблено  робочим  проектом.

- Містобудівні  заходи  щодо поліпшення  стану  навколишнього  середовища

На території індустріального парку «Суми» передбачено   розміщення  екологічно безпечних підприємств з найсучаснішими системами переробки промислових відходів, що досягається шляхом впровадження інноваційних, високотехнологічних,  конкурентоспроможних   маловідходних   та   безвідходних

технологій. Для цього, при проектуванні та будівництві індустріального парку, необхідно  впроваджувати  наступні заходи:

Заходи щодо охорони атмосферного повітря:

- Здійснення контролю за обсягом та складом забруднюючих речовин, що викидаються в атмосферне повітря, ведення постійного обліку;

- Впровадження газоочисних установок на підприємствах, що здійснюють викиди забруднюючих речовин;

- Впровадження заходiв по вiдведенню та зниженню рівнiв виробничих та інших  шумiв.

Заходи з охорони і раціонального використання водних ресурсів:

- будівництво споруд для очищення стічних вод;

- вдосконалення технологічних процесів виробництва та обладнання, створення оборотних систем виробничого водопостачання, впровадження замкненого циклу водокористування – багатократне використання води в одному й тому ж виробничому процесі без скидання у природні водні об`єкти стічних вод;

- застосування систем уловлювання та утилізації відходів паливно-мастильних матеріалів та масел (олій).

Заходи щодо запобігання або зменшення утворення відходів та екологічно   безпечного   поводження   з   ними:

- впровадження  маловідходних  технологій;

- розроблення та впровадження науково обгрунтованих нормативів на одиницю продукції (сировини та енергії);

- розроблення та впровадження системи поводження з пакувальними матеріалами і тарою; системи збирання, видалення, знешкодження та утилізації відпрацьованих мастил (олив); системи збирання заготівлі та утилізації непридатних до використання транспортних засобів; системи збирання та утилізації електричного та електронного обладнання;

- зберігання та видалення відходів здійснювати відповідно до вимог екологічної безпеки та способами, що забезпечують максимальне використання відходів чи їх передачу іншим споживачам (за винятком захоронення);

- проведення заходів спрямованих на запобігання забрудненню навколишнього природного середовища небезпечними відходами; мати ліцензію на здійснення операцій у сфері поводження з небезпечними відходами або передавати їх суб’єктам господарювання, які мають такі ліцензії.

Заходи з охорони і раціонального використання земель:

- створення захисних зелених зон.

Джерелами  шуму,  які  визначають  рівень  звукового  тиску,  є  технологічне  обладнання,  автомобільний  транспорт.  Рівень  звукового  тиску  на  межі  житлової  забудови  не повинен  перевищувати  допустимих  показників.

Проектними  рішеннями  забезпечується  дотримання  санітарно-захисної  зони  - 50 - 100 м.  Відстань  до  найближчої  житлової  забудови  -  більш  500  м.

Відведення  поверхневих  дощових і  поталих  вод  на  ділянці  здійснюється     по  лотках  проїзної  частини  автодоріг  та  по  відкритих  водовідвідних  лотках,  а

також  по  спланованій  поверхні  землі,  з  урахуванням  природної  інфільтрації  ґрунту,  в  існуючу  систему  водовідведення  в  даному  районі.

Відповідальними  за  стан  території  є  керівники  підприємств.

Видалення  промислових  відходів  буде  здійснюватися  на  повторну  переробку,  побутових  відходів  -  в  систему  збирання  побутових  відходів  м. Суми.

- Заходи  щодо  реалізації  детального  плану  на  етап  від  3  років  до  7  років

Необхідно  розробити  проекет і робочу  документацію  по  даному  об’єкту.

- Перелік  вихідних  даних  (додатки):

-  лист  Управління  архітектури  та  містобудування до  № 328/08.01-22  від  03.05.2019 р.  про  надання  інформації  голові  правління  ПАТ  «Суми газ»  Тацькому  Т.В.;

- лист  Управління  архітектури  та  містобудування до  № 320/08.01-22  від  03.05.2019 р.  про  вибір  місця  примикання  до  залізничної  колії  В.о.  директора  Сумської  філії  ПАТ  «Київ-Дніпровське  міжгалузеве  підприємство  промислового  залізничного  транспорту»  Русалимову  І.В.;

- лист Управління  архітектури та містобудування  № 425/08.01-22  від  07.05.2019 р.  про    надання    довідкової    інформації    щодо   розроблення   детального  плану території  індустріального  парку  «Суми»  директору  ТОВ  «АРХДИЗАЙНСТУДІЯ»  Головіній  І.В.;

-  лист  КП  «Міськводоканал»  СМР  № 19/2975  від  18.04.2019 р.  щодо  наявної  інженерної  інфраструктури  мереж  і  споруд  водопостачання  на  території  земельної  ділянки  біля  заводу  «Центроліт»  (район  індустріального  парку  «Суми»)  начальнику  управління  архітектури  та  містобудування  СМР  - головному  архітектору  Кривцову  А.В.;

-  лист  КП  «Міськводоканал»  СМР  № 19/3878  від  23.05.2019 р.  щодо  надання  інформації  по  водопостачанню  та  водовідведенню  начальнику  управління  архітектури  та  містобудування  СМР  - головному  архітектору  Кривцову  А.В.;

-  лист  ПАТ  «Суми газ»  № 4002.2—3696-0419  від  24.04.2019 р.  від  18.04.2019 р.  щодо  наявної  інженерної  інфраструктури  мереж  і  споруд  газопостачання  на  території  земельної  ділянки  біля  заводу  «Центроліт»  (район  індустріального  парку  «Суми»)  начальнику  управління  архітектури  та  містобудування  СМР  - головному  архітектору  Кривцову  А.В.;

-  лист  ПАТ  «Київ-Дніпровське  міжгалузеве  підприємство  промислового  залізничного  транспорту»  № 1953  від  18.04.2019 р.  по  створенню  комісії  для       вибору    місця      примикання    стрілочним     переводом     начальнику

управління  архітектури  та  містобудування  СМР  - головному  архітектору  Кривцову  А.В.,  в.о.  директора  Сумської  філії  Русалиму  І.В.;

-  лист  ПАТ  «Сумиобленерго»  № 35/5332  від  18.04.2019 р.  про  індустріальний  парк  «Суми» начальнику  управління  архітектури  та  містобудування  СМР  - головному  архітектору  Кривцову  А.В.;

-  лист  ПАТ  «Укртелеком»  № 560-вих -50-59Е000-2019  від  03.05.2019 р.  про  наявність  відомчих  кабелів  зв’язку  на  території  індустріального  парку  «Суми» начальнику  управління  архітектури  та  містобудування  СМР  - головному  архітектору  Кривцову  А.В.;

-  лист  КП  «Шляхрембуд»  СМР  № 358-01  від 15.04.2019 р.  про  надання  інформації  начальнику  управління  архітектури  та  містобудування  СМР  - головному  архітектору  Кривцову  А.В.

- Матеріали  проведених  досліджень  та  проектних  робіт,  виконаних

спеціалізованими  організаціями  (за  наявності)

Немає  в  наявності.

Техніко-економічні  показники  детального  плану  території

| Показники | Одиниця виміру | Значення показників |
| --- | --- | --- |
|  |  | Існую-чий стан | Етап від 3 років до 7 років | Етап від 15 років до 20 років |
|  | Територія |  |  |  |  |
|  | Територія в межах проекту, в тому числі: | га | - | 17,5284 | 17,5284 |
|  | територія керуючої компанії | га/% | - | 0,0720 0,40 | 0,0720 0,40 |
|  | територія виставкового центру | га/% | - | 0,9338 5,33 | 0,9338 5,33 |
|  | територія логістичного комплексу | га/% | - | 1,4233 8,12 | 1,4233 8,12 |
|  | територія машинобудівного заводу | га/% | - | 3,7685 21,20 | 3,7685 21,20 |
|  | територія підприємства з переробки пластмас та виробництва гумового взуття | га/% | - | 2,2277 12,71 | 2,2277 12,71 |
|  | територія деревообробного підприємства | га/% | - | 0,9058 5,17 | 0,9058 5,17 |
|  | територія комбікормового заводу | га/% | - | 1,3745 7,85 | 1,3745 7,85 |
|  | вулиці, площі | га/% | - | 6,0709 34,63 | 6,0709 34,63 |
|  | - зелені насадження | га/% | - | 0,7519 4,29 | 0,7519 4,29 |
|  | Вулично-дорожня мережа |  |  |  |  |
|  | Протяжність вулично- дорожньої мережі | км | - | 2,751 | 2,751 |
|  | Щільність вулично- дорожньої мережі | км/км2 | - | 106,68 | 106,68 |
|  | Відкриті автостоянки для тимчасового зберігання автомобілів | маш.-місць | - | 97 | 97 |
|  | Інженерне обладнання |  |  |  |  |
|  | Водопостачання |  |  |  |  |
|  | Водоспоживання, всього | тис.м3/добу | - | 0,2876 | 0,2876 |
|  | - Водоспоживання керуючої компанії | тис.м3/добу | - | 0,0016 | 0,0016 |
|  | - Водоспоживання виставкового центру | тис.м3/добу | - | 0,0045 | 0,0045 |
|  | - Водоспоживання логістичного комплексу | тис.м3/добу | - | 0,0075 | 0,0075 |
| - Водоспоживання машинобудівного заводу | тис.м3/добу | - | 0,1450 | 0,1450 |
|  | - Водоспоживання підприємства з переробки пластмас та виробництва гумового взуття | тис.м3/добу | - | 0,0950 | 0,0950 |
| Водоспоживання деревообробного підприємства | тис.м3/добу | - | 0,0130 | 0,0130 |
|  | Водоспоживання комбікормового заводу | тис.м3/добу | - | 0,0210 | 0,0210 |
|  | Каналізація |  |  |  |  |
|  | Сумарний об’єм стічних вод | тис.м3/добу | - | 0,2819 | 0,2819 |
|  | Сумарний об’єм стічних вод керуючої компанії | тис.м3/добу | - | 0,0016 | 0,0016 |
|  | Сумарний об’єм стічних вод виставкового центру | тис.м3/добу | - | 0,0045 | 0,0045 |
|  | Сумарний об’єм стічних вод логістичного комплексу | тис.м3/добу | - | 0,0073 | 0,0073 |
|  | Сумарний об’єм стічних вод машинобудівного заводу | тис.м3/добу | - | 0,1421 | 0,1421 |
|  | Сумарний об’єм стічних вод підприємства з переробки пластмас та виробництва гумового взуття | тис.м3/добу | - | 0,0931 | 0,0931 |
|  | Сумарний об’єм стічних вод деревообробного підприємства | тис.м3/добу | - | 0,0127 | 0,0127 |
|  | Сумарний об’єм стічних вод підприємства комбікормового заводу | тис.м3/добу | - | 0,0206 | 0,0206 |
|  | Електропостачання | Тис.кВт год |  |  |  |
|  | Споживання сумарне | МВт | - | 8,5580 | 8,5580 |
|  | Споживання керуючої компанії | МВт | - | 0,0250 | 0,0250 |
|  | Споживання виставкового центру | МВт | - | 0,1980 | 0,1980 |
|  | Споживання логістичного комплексу | МВт | - | 0,1120 | 0,1120 |
|  | Споживання машинобудівного заводу | МВт | - | 5,0040 | 5,0040 |
|  | Споживання підприємства з переробки пластмас та виробництва гумового взуття | МВт | - | 2,6250 | 2,6250 |
|  | Споживання деревообробного підприємства | МВт | - | 0,2570 | 0,2570 |
|  | Споживання комбікормового заводу | МВт | - | 0,3370 | 0,3370 |
|  | Газопостачання |  |  |  |  |
|  | Витрати газу, всього | млн.м3/рік | - | 2,356 | 2,356 |
|  | в тому числі на комунально- побутові послуги | млн.м3/рік | - | 2,356 | 2,356 |
|  | Протяжність газових мереж (будівництво) | км | - | 1,125 | 1,125 |
|  | Теплопостачання |  |  |  |  |
|  | Споживання сумарне | Гкал/рік | - | 11913,7 | 11913,7 |
|  | Охорона навколишнього середовища |  |  |  |  |
|  | Санітарно-захисні зони, всього | га | - | 12,7513 | 12,7513 |