ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до  Інвестиційної програми ТОВ «Сумитеплоенерго» на 2017 рік

ТОВ «Сумитеплоенерго» згідно договору оренди з Сумською міською радою з 01.09.2005р. орендує цілісний майновий комплекс  по виробництву, транспортуванню тепла та електричної енергії в місті Суми.

В склад ТОВ «Сумитеплоенерго» входять підрозділи: Сумська ТЕЦ та цех теплових мереж і котельних.

Цехом теплових мереж і котельних ТОВ «Сумитеплоенерго» обслуговуються 2 ПНС; 61 ЦТП; 20 котельних (загальна встановлена потужність 150,9                      Гкал /годину,  підключена – 82,21 Гкал/годину), 313,1 км теплових мереж, в т.ч. 94,4км магістральних теплових мереж; 4,0 км кабельних ліній живлення об’єктів теплопостачання.

Станом на 01.01.2017г. понад нормативного терміну експлуатуються -    251,86 км (80%) теплових мереж міста.

Згідно  «Правил технічної експлуатації теплових установок і мереж» цехом теплових мереж і котельних ТОВ «Сумитеплоенерго» на теплових мережах  проводяться  обов’язкові гідравлічних випробування усуваються пориви, виконується поточний ремонт  обладнання ПНС; 61 ЦТП; 20 котельних теплових  мереж.

Виконуються капітальні та поточні ремонти обладнання ЦТП, ПНС та котельних.

ТОВ  «Сумитеплоенерго» розроблена, затверджена Рішенням Сумської міської ради №701-МР від 27.07.2011р. Схеми теплопостачання міста Суми. Інвестиційні програми ТОВ  «Сумитеплоенерго» базуються на заходах, що увійшли  до Схеми теплопостачання міста Суми.

За період  з 2005 по  2016 роки  виконані  капітальні ремонти, реконструкцію та модернізацію   аварійних дільниць основних тепломагістралей від Сумської ТЕЦ та котельні північного промвузлу ПАТ «Сумське НВО».

Виконання даних робіт забезпечило безаварійну роботу теплових мереж в опалювальні періоди,  зменшення  витрат теплової енергії в теплових мережах.

В 2009р. замінені аварійні дільниці кабельних ліній 6,0 кВ, що забезпечило подальшу надійну роботу ПНС -1, ПНС-2.

Проведена реконструкція 2 малоефективних котельних з заміною котлів по вул. Чернігівській.12 та Білопільський шлях,38.

Виведені з експлуатації 20 малоефективних котельних, споживачі яких підключені до Сумській ТЕЦ та теплових мереж більш потужних котельних.

Виконана реконструкція теплових мереж по вул. Харківській - вул. Охтирській, в результаті чого споживачі квартальної котельні по вул. Н.Сироватська,66 підключені на літній та перехідні  періоди  до  теплових мереж ТЕЦ.

Підключені до теплових мереж:

- ТЕЦ споживачі котельні по провулку Громадянський,4а.

- котельні по вул. Кондратьєва,120 споживачі котельних по  вул. Кондратьєва,215,  вул. Кондратьєва,165/148.;

- котельні по вул. Роменській,75 споживачі котельні по вул. Роменської,96, Роменської,100, Роменської,100а.

- КППВ  споживачі котельні по вул. Шишкіна,12.

Виконання даних робіт  забезпечило зменшення  витрат природного газу, електроенергії, експлуатаційних витрат.

Загальна економія газу від виконання даних робіт по підключенню котельних до більш потужних джерел теплової енергії  склала  14 200 тис. м3.

2. Основними цілями інвестиційної програми  ТОВ «Сумитеплоенерго» на 2017 рік  являється:

2.1.  Зменшення  споживання  природного газу, електроенергії, експлуатаційних   витрат при виробництві та транспортуванні теплової енергії;

2.2. Зменшення  втрат теплової енергії в теплових мережах;

2.3.  Поліпшення гідравлічного режиму теплових мереж;

2.4. Технічне переоснащення теплових пунктів;

2.4.  Забезпечення комерційного обліку ресурсів;

3. Розділом Інвестиційної програми «виробництво теплової енергії»  передбачено:

3.1. Модернізація котла ТВГ-4 в  котельні по Білопільському шл.,33

Котельня по Білопільському шл.,33   введена в експлуатацію в 1998р. Проектна потужність - 8,6 Гкал/годину, підключена  потужність  складає - 2,4 Гкал/годину.

В котельні встановлені  котли ТВГ-4М, які відпрацювали свій нормативний термін  експлуатації та мають низький ККД -89%, що призводить до   збільшення  витрат газу та викидів  шкідливих речовин в атмосферу. Котли типу ТВГ-4М ремонтопригодні, термін їх служби обмежується  виходом із ладу  конвективної частини поверхні нагріву.  Модернізація котельного обладнання передбачає заміну конвективних частин та подових пальників котла ТВГ-4М, що дасть можливість:

- зменшити витрати природного  газу на   62,18 т.у.п. на суму 306,50 тис. грн.,

- забезпечення надання якісних послуг з теплопостачання;

Термін окупності заходу складає 16,21 місяців.

Роботи планується виконати підрядним способом.

4. Розділом Інвестиційної  програми «транспортування теплової енергії» передбачено:

4.1. Реконструкція  дільниці тепломережі по вул.Супруна від ТК-302 до              ТК -303, з 2d630мм  на  2d530мм

Магістральна  теплова мережа  по вул. Супруна, 2d530 мм являється  тепломагістраллю від Сумської ТЕЦ, яка забезпечує тепловою енергією споживачів центрального району  міста Суми.  Дана теплова мережа введена в експлуатацію в 1977р., відпрацювала свій термін експлуатації, знаходиться в аварійному стані. Частина теплової мережі прокладена під проїжджою  частиною дороги та тротуаром. За останні п’ять років на даній тепловій мережі усувалося 3 пориви.

На виконання Інвестиційної програми 2015 року було замінено   дільницю  т/мережі від ТК300 до ТК302, 2d530мм,  L= 125,5 пм з заміною діаметру тр-ду з 2d630мм на 2d530мм. Для зменшення втрат теплової енергії в теплових мережах, забезпечення оптимального гідравлічного режиму теплових мереж від ТЕЦ,  Інвестиційною програмою 2017р. передбачається завершення розпочатих в 2016 році робіт.

Реконструкція  теплової мережі дасть можливість:

- зменшення втрати теплової енергії в т/мережах на 17,52 т.у.п., загальна економія витрат складе 470,11 тис. грн.

Термін окупності заходу складає 76,54 місяців.

Необхідно виконати заміну:

-  дільницю  т/мережі від ТК303 до ТК302, 2d530мм, протяжністю 59,5 пм з                 заміною діаметру трубопроводу з 2d630мм на 2d530мм;

-  в тепловій камері ТК302:  аварійний сальниковий компенсатор dy500мм-1шт.

Роботи планується виконати  підрядним способом.

4.2. Модернізація теплових мереж по вул. Харківській ЦТП№1 від ТК2 до ТК-3, 2d133,108,89мм

Теплова мережа  по вул. Харківській, ЦТП№1 від ТК2 до ТК-3, 2d133,108,89мм являється  тепловою мережею  від Сумської ТЕЦ,  забезпечує тепловою енергією споживачів від ЦТП №1.

Дана теплова мережа введена в експлуатацію в 1988р., відпрацювала свій термін експлуатації, знаходиться в аварійному стані.  За останні п’ять років на даній тепловій мережі усувалося 5 поривів.

Модернізація  теплової мережі дасть можливість:

- зменшення втрати теплової енергії в т/мережах на 6,47 т.у.п., загальна економія витрат складе 73,0 тис.грн.

Термін окупності заходу складає 37,48 місяців.

Необхідно виконати заміну аварійної дільниці т/мережі від ТК2 до ТК-3, 2d133,108,89мм протяжністю  45 пм;

-  в тепловій камері ТК2 заміну запірної арматури dу100-3шт., dу80-1шт.

Роботи планується виконати  підрядним  способом.

4.3. Модернізація теплових мереж по вул. Харківській ЦТП№9, від ТК-4 до ТК-5, 2d159,108,76мм.

Теплова мережа  по вул. Харківській, ЦТП№9 від ТК4 до ТК-5, 2d159,108,76мм являється  тепловою мережею  від Сумської ТЕЦ,  забезпечує тепловою енергією споживачів від ЦТП №9.

Дана теплова мережа введена в експлуатацію в 1980р., відпрацювала свій термін експлуатації, знаходиться в аварійному стані.  За останні п’ять років на даній тепловій мережі усувалося 4 пориви.

Модернізація  теплової мережі дасть можливість:

- зменшення втрати теплової енергії в т/мережах, на 17,69 т.у.п., загальна економія витрат складе 199,53 тис.грн.

Термін окупності заходу складає 35,92 місяців.

Необхідно виконати заміну аварійної дільниці т/мережі від ТК4 до ТК-5, 2d159,108,76мм  протяжністю 123 пм;

- поновити асфальтне покриття

Роботи планується виконати  підрядним  способом.

4.4.  Модернізація теплових мереж по вул. І.Сірка (Д.Коротченка) ЦТП№18, від ТК4 до ТК-5, 2d219,133,89мм

Теплова мережа  по вул. Харківській, ЦТП№18 від ТК4 до ТК-5, 2d219,133,89мм являється  тепловою мережею  від Сумської ТЕЦ,  забезпечує тепловою енергією споживачів від ЦТП №18.

Дана теплова мережа введена в експлуатацію в 1987р., відпрацювала свій термін експлуатації, знаходиться в аварійному стані.  За останні п’ять років на даній тепловій мережі усувалося 3 пориви.

Модернізація  теплової мережі дасть можливість:

- зменшення втрати теплової енергії в т/мережах на 10,79 т.у.п., загальна економія витрат складе 121,66 тис.грн.

Термін окупності заходу складає 62,69 місяців.

Необхідно виконати заміну аварійної дільниці т/мережі від ТК4 до ТК-5, 2d219,133,89мм  протяжністю 75пм;

- поновити асфальтне покриття

Роботи планується виконати  підрядним  способом.

4.5. Модернізація теплових мереж по вул. Ковпака ЦТП№1, від ТК103 до   ТК-104, 3d108,57мм

Теплова мережа  по   вул. Ковпака ЦТП№1, від ТК103 до ТК-104, 3d108,57мм являється  тепловою мережею  від КППВ,  забезпечує тепловою енергією споживачів   житлових будинків від ЦТП№1 КТД.

Дана теплова мережа введена в експлуатацію в 1978р., відпрацювала свій термін експлуатації, знаходиться в аварійному стані.  За останні п’ять років на даній тепловій мережі усувалося 4 пориви.

Модернізація  теплової мережі дасть можливість:

- зменшення втрати теплової енергії в т/мережах на 15,25 т.у.п., загальна економія витрат складе 171,95тис.грн.

Термін окупності заходу складає 34,68 місяців.

Необхідно виконати заміну аварійної дільниці т/мережі від від ТК103 до ТК-104, 3d108,57мм протяжністю 106пм;

-  в тепловій камері ТК103 заміну запірної арматури dу100-3шт., dу50-1шт:

- поновити асфальтне покриття

Роботи планується виконати  підрядним  способом.

4.6. Модернізація теплових мереж по вул.Леваневського,26, від ТК4 до ТК-5, 2d159,133,89мм

Теплова мережа  по вул.Леваневського,26, від ТК4 до ТК-5,2d159,133,89мм  являється  тепловою мережою  Сумської ТЕЦ,   забезпечує тепловою енергією споживачів   житлових будинків від ЦТП-Леваневського,26.

Дана теплова мережа введена в експлуатацію в 1990р., відпрацювала свій термін експлуатації, знаходиться в аварійному стані.  За останні п’ять років на даній тепловій мережі усувалося 4 поривів.

Модернізація  теплової мережі дасть можливість:

-зменшення втрати теплової енергії в т/мережах на 8,63 т.у.п., загальна економія витрат складе 97,33 тис.грн. Термін окупності заходу складає  46,71 місяців.

Необхідно виконати

-  заміну аварійної дільниці т/мережі від ТК4 до ТК-5, 2d159,133,89мм протяжністю 60пм;

- поновити асфальтне покриття.

Роботи планується виконати  підрядним  способом.

4.7. Модернізація теплових мереж по вул. Леваневського,26, від ТК-2 до ТК-3, 2d159,133,89мм

Теплова мережа  по вул. Леваневського,26, від ТК2 до ТК-3, 2d159,133,89мм  являється  тепловою мережею  Сумської ТЕЦ,   забезпечує тепловою енергією споживачів житлових будинків від ЦТП-Леваневського,26. Дана теплова мережа введена в експлуатацію в 1990р., відпрацювала свій термін експлуатації, знаходиться в аварійному стані.  За останні п’ять років на даній тепловій мережі усувалося 3 пориви.

Модернізація  теплової мережі дасть можливість:

- зменшення втрати теплової енергії в т/мережах на 6,47 т.у.п., загальна економія витрат складе 72,99 тис.грн. Термін окупності заходу складає 48,66 місяців.

Необхідно виконати заміну аварійної дільниці т/мережі від від ТК2 до ТК-3, 2d159,133,89мм протяжністю 45пм;

- поновити асфальтне покриття

Роботи планується виконати  підрядним  способом.

4.8. Модернізація теплових мереж по вул. Курська, ЦТП№8, від ТК-11 до ТК-12,2d159,133,89мм

Теплова мережа  по   вул. Курська, ЦТП№8, від ТК11 до ТК-12, 2d159,133,89мм являється  тепловою мережею  від КППВ,  забезпечує тепловою енергією споживачів житлових будинків від ЦТП№8 КТД.

Дана теплова мережа введена в експлуатацію в 1986р., відпрацювала свій термін експлуатації, знаходиться в аварійному стані.  За останні п’ять років на даній тепловій мережі усувалося 5 поривів.

Модернізація  теплової мережі дасть можливість:

- зменшення втрати теплової енергії в т/мережах на 11,65 т.у.п., загальна економія витрат складе 131,38 тис. грн.

Термін окупності заходу складає 50,38 місяців.

Необхідно виконати заміну аварійної дільниці т/мережі від  ТК11 до ТК12, 2d159,133,89мм протяжністю 81пм;

-  в тепловій камері ТК12 заміну запірної арматури dу100-3шт., dу80-2шт.,dу50-1шт., кран кульовий dу80-4шт.

- поновити асфальтне покриття

Роботи планується виконати  підрядним  способом.

4.9. Підключенням додаткового теплового навантаження від  котельні Веретенівка до т/ м КППВ.

В котельня Веретенівка (шк./інтернат) введена в експлуатацію  в 1990 р. В котельні встановлені морально та фізично застарілі котли типу НІІСТУ-5  з к.к.д. нижче 83%.  Крім того внаслідок низького теплового навантаження  підключеного до котельних, котли працюють в неекономічному режимі, що приводить до  понаднормативних витрат  природного газу.

В той же час існує технічна можливість підключити   додаткового теплового навантаження від малоефективної  котельні Веретенівка до т/ мереж котельні північного промислового вузла ПАТ «Сумське НВО».

Даний захід дасть можливість зменшити споживання енергоресурсів та експлуатаційних витрат.

Економія  енергоресурсів складе 232,00 т.у.п., заробітної плати – 126,00 тис. грн., загальна економія  на суму 1 458,2 тис. грн.

Термін окупності 13,56 місяців.

Необхідно виконати будівництво теплової  мережі, 2d133мм, протяжністю 450,0 пм, підключити споживачів до  котельні північного промислового вузла.

Роботи планується виконати  підрядним способом.

4.10. Заміна аварійних кабельних ліній живлення ПНС-1, ПНС-2

Кабельні лінії 6кВ, що забезпечують електроживлення ПНС-1, введені  в експлуатацію в 1965 р, відпрацювали свій термін експлуатації, щорічно проводяться поточні ремонти даних кабельних ліній з встановленням муфт в місцях поривів. В 2009р. замінено 360 пм аварійних дільниць даних кабельних ліній. На сьогодні найбільш аварійні дільниці  КЛ до ПНС-1: від ТЕЦ до НІІАН по вул. 2-га Залізнична - 310 пм (у 2 лінії);;по території міського кладовища 240,0 пм (у 2 лінії).

Обслуговування і ремонт на території кладовища  ускладнюється тим, що кабельні лінії проходять по місцях захоронень.  Для забезпечення безперебійної  роботи Сумської ТЕЦ в опалювальний сезон  необхідно замінити  та винести з територій захоронень аварійні ділянки кабельних ліній до ПНС-1:

- аварійна дільниця КЛ від ТЕЦ до НІІАН - 310 пм;

- аварійна дільниця КЛ - 240пм  з  винос з територій  кладовища.

Кабельні лінії 6кВ, що забезпечують електроживлення ПНС-2, введені  в експлуатацію в 1973 р., відпрацювали свій термін експлуатації, щорічно проводяться поточні ремонти даних кабельних ліній з встановленням муфт в місцях поривів. В 2009р. замінено 700,0 пм аварійних дільниць даних кабельних ліній.

Для забезпечення безперебійної  роботи КППВ в опалювальний сезон  необхідно замінити 1200,0 пм (у 2 лінії) аварійних кабельних ліній до ПНС-2.

Заміна аварійних кабельних ліній живлення ПНС-2 дасть можливість:

- забезпечення безперебійної роботи ТЕЦ та  КППВ, не допущення відключення опалення у споживачів в опалювальний сезон;

- забезпечення гідравлічного режиму роботи теплових мереж.

Загальна економія експлуатаційних витрат  складе  650,00 тис. грн.

Термін окупності 20,91 місяців.

4.11.  Технічне переоснащення  теплових пунктів

ТОВ «Сумитеплоенерго» обслуговується 68 водопідігрівачів та 307 одиниць насосного  обладнання, 70%  яких  морально і фізично застаріло, відпрацювало свій ресурс, електродвигуни насосів великої потужності, що приводить до перевитрати електроенергії.

Заміни потребують  30 водопідігрівачів та  208-м одиниць насосного обладнання зі встановленням  автоматичної системи регулювання.

Інвестиційною програмою ТОВ «Сумитеплоенерго» 2017р. передбачено заміну             4 водопідігрівачів на пластинчасті та 8 консольних насосів,   на сучасні насоси   з меншою потужністю.

Технічне переоснащення  теплових пунктів дасть можливість економії  енергоресурсів на 193,05 т.у.п., загальна економія  на  суму 703,82 тис. грн.

Термін окупності 33,19 місяців.

4.12. Забезпечення комерційного обліку  ресурсів

На виконання  вимог "Закону України про комерційний облік комунальних послуг", «Правил  технічної  експлуатації теплових установок і мереж»,   Інвестиційною програмою   ТОВ "Сумитеплоенерго"  на  2017 рік  передбачено заміну 6 вузлів обліку теплової енергії, які були встановлені в житлових будинках 15-20 років назад, знаходяться в неробочому стані, ремонту не підлягають.

На виконання  п.5.3.4., п.5.3.5. «Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з транспортування теплової енергії магістральними та міськими (розподільчими) тепловими мережами», п. 7.2.28. «Правил технічної експлуатації теплових установок і мереж», для забезпечення фактичного  обліку енергоресурсів на підприємстві необхідно встановити: 42 вузли обліку холодної води  на об'єктах  ТОВ «Сумитеплоенерго».

Метою  заходу являється забезпечення  100% комерційного обліку теплової енергії в житловому фонді м.Суми, фактичного обліку  витрат  холодної води  в ЦТП ТОВ "Сумитеплоенерго", зменшення втрат води в  водопідігрівачах та мережах гарячого водопостачання. Забезпечення розрахунків за спожиті енергоресурси.

5. Виконання заходів  «Інвестиційної  програми виробництва, транспортування та постачання теплової енергії ТОВ «Сумитеплоенерго» на 2017 рік»  забезпечить:

- економію палива та енергоресурсів  581,69 т.у.п.

- загальну  економію енергоресурсів та експлуатаційних витрат на суму

4 456,46 тис. грн. (без ПДВ);

- економію заробітної плати – 126,00 тис. грн. (без ПДВ).

Терміни окупності  заходів  складуть  від 1,1 року до 6,3 років.

Директор ТОВ «Сумитеплоенерго»			       	                О.В.Рибалка