ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до  Інвестиційної програми ТОВ «Сумитеплоенерго» на 2019 рік

Розділ 1. Загальна інформація про теплопостачальне підприємство

Повна назва підприємства: товариство з обмеженою відповідальністю «Сумитеплоенерго».

Статут підприємства затверджено 05.02.2015 року рег.№1632105002000428

Юридична адреса: 40030 м. Суми, вул.2-а Залізнична,10

Код за загальним класифікатором підприємств та організацій (ЄДРПОУ)

-33698892.

Форма власності: товариство з обмеженою відповідальністю.

Підприємство очолює  директор Васюнін Дмитро Геннадійович, головний інженер  Смертяк Сергій Юрійович.

Вимоги чинного законодавства у процесі створення підприємства та державної реєстрації дотримані повністю.

Організаційно-правова форма підприємства та правовий режим майна,  яким воно оперує, відповідає цілям його створення та предмету діяльності, а також вимогам чинного законодавства.

Порядок призначення керівника підприємства, терміни та порядок звітування відповідають вимогам чинного законодавства.

Тарифи на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання встановлені відповідно до Постанови НКРЕКП від 05.05.2016р. № 782 «Про внесення змін до деяких постанов НКРЕКП».

ТОВ «Сумитеплоенерго» згідно договору оренди від 01.09.2005 року                         № УКМ - 0047 з Сумською міською радою орендує цілісний майновий комплекс   по виробництву, транспортуванню тепла та електричної енергії в місті Суми.

В цілісний майновий комплекс входить майно, яке являється  комунальною власністю територіальної громади міста Суми.

В 2013 році  на підставі рішення Сумської міської ради  від 01.02.2012 року №1186-МР між Сумською міською радою та ТОВ «Сумитеплоенерго» підписана додаткова угода  від 30.04.2013р. до договору оренди № УКМ - 0047 від 01.09.2005р., згідно якої переглянуті питання:

- орендної плати за майно територіальної громади міста Суми;

- умови передачі та повернення об’єкта оренди;

- використання амортизаційних відрахувань;

- права та обов’язки сторін, їх відповідальність.

Згідно договору оренди інвестиції в об’єкт оренди здійснює Орендар -                ТОВ «Сумитеплоенерго».

Для  поліпшення стану орендованих основних засобів нараховуються та використовуються  амортизаційні врахування.

  - Про діяльність підприємства ТОВ «Сумитеплоенерго» :

Основними видами  діяльності є:

- виробництво електричної енергії;

- виробництво, транспортування та постачання теплової енергії;

- надання послуг з централізованого опалення та гарячого водопостачання населенню, бюджету та іншим споживачам.

Крім того:

- виконання проектувальних, будівельно-монтажних робіт, монтажних,  оздоблювальних  та сантехнічних робіт.

Структура та розподіл функціональних обов’язків відповідають діяльності підприємства, Правилам нормування, Правилам охорони праці, Правилам технічної експлуатації теплових установок і мереж, Правилам технічної експлуатації електричних станцій і мереж.

Для забезпечення виробничого процесу з виробництва, транспортування та постачання теплової енергії  і виробництва електричної  енергії в склад                      ТОВ «Сумитеплоенерго» входять підрозділи: Сумська ТЕЦ та цех теплових мереж і котельних.

Цехом теплових мереж і котельних ТОВ «Сумитеплоенерго» обслуговуються 20 котельних (загальна встановлена потужність 141,60 Гкал/ годину,  підключена 83,56 Гкал/годину), 2 ПНС; 61 ЦТП;  313,07 км теплових мереж; 5,95 км кабельних ліній живлення об’єктів теплопостачання.

Розділ 2. Оцінка технічного стану систем централізованого теплопостачання

2.1. Опис системи централізованого теплопостачання

ТОВ «Сумитеплоенерго» здійснює теплопостачання споживачам міста Суми від джерел тепла:

- Сумської ТЕЦ;

- 20 котельних.

Транспортування теплової енергії  - тепловими мережами загальною протяжністю 313,07 км у 2-х трубному вимірі від джерел тепла:

| Найменування | прокладка підземна канальна, мп у 2-х тр.вим. | прокладка підземна канальна в ППУ ізоляції, мп у 2-х тр.вим. | прокладка підземна безканальна в ППУ ізоляції, мп у 2-х тр.вим. | прокладка надземна, мп у 2-х тр.вим. | прокладка надземна в ППУ, мп у 2-х тр.вим. ізоляції | Всього, пм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | у 2-х тр.вим. | у 1-но тр.вим. |
| Теплові мережі від ТЕЦ |
| магістральні | 55 545,30 | 338,90 | 2 035,70 | 5 677,50 | 77,60 | 63 675,0 | 127 350,0 |
| Всього магістральні | 55 545,30 | 338,90 | 2 035,70 | 5 677,50 | 77,60 | 63 675,0 | 127 350,0 |
| відгалуження опалення | 28 621,80 |  | 298,30 | 499,00 |  | 29 419,1 | 58 838,2 |
| ЦТП опалення | 38 914,55 | 221,00 | 1 604,00 | 654,00 |  | 41 393,55 | 82 787,1 |
| Всего квартальні опалення | 67 536,35 | 221,00 | 1 902,30 | 1 153,00 | 0,00 | 70 812,65 | 141 625,3 |
| відгалуження г.в.п. | 5 972,00 |  |  |  |  | 5 972,00 | 11 944,0 |
| ЦТП г.в.п. | 40 744,05 | 261,00 | 388,50 |  |  | 41 393,55 | 82 787,10 |
| Всего квартальні г.в.п. | 46 716,05 | 261,00 | 388,50 | 0,00 | 0,00 | 47 365,55 | 94 731,1 |
| Всего теплові мережі ТЕЦ | 169 797,70 | 820,90 | 4 326,5 | 6 830,5 | 77,60 | 181 853,2 | 363 706,4 |
| Теплові мережі від КППВ |
| магістральні | 30 041,20 |  | 268,00 | 376,00 |  | 30 685,2 | 61 370,4 |
| Всього магістральні | 30 041,20 | 0,00 | 268,00 | 376,00 | 0,00 | 30 685,2 | 61 370,4 |
| відгалуження опалення | 13 501,70 |  | 80,00 | 97,00 |  | 13 678,7 | 27 357,4 |
| ЦТП опалення | 17 454,00 |  | 108,00 | 154,00 |  | 17 716,0 | 35 432,0 |
| Всего квартальні опалення | 30 955,70 | 0,00 | 188,00 | 251,00 | 0,00 | 31 394,7 | 62 789,4 |
| відгалуження г.в.п. | 3 656,50 |  |  |  |  | 3 656,5 | 7 313,0 |
| ЦТП г.в.п. | 17 052,00 |  |  | 94,00 |  | 17 146,0 | 34 292,0 |
| Всего квартальні г.в.п. | 20 708,50 | 0,00 | 0,00 | 94,00 | 0,00 | 20 802,5 | 41 605,0 |
| Всего теплові мережі КППВ | 81 705,40 | 0,00 | 456,00 | 721,00 | 0,00 | 82 882,4 | 165 764,8 |
| Теплові мережі від котельних |
| котельні опалення | 37 173,00 |  | 2 802,10 | 1 938,30 | 85,00 | 41 998,4 | 83 996,8 |
| Всього опалення | 37 173,00 | 0,00 | 2 802,10 | 1 938,30 | 85,00 | 41 998,4 | 83 996,8 |
| котельні г.в.п. | 5 548,40 |  |  | 48,00 |  | 5 596,4 | 11 192,8 |
| ЦТП від котельних г.в.п. | 742,00 |  |  |  |  | 742,0 | 1 484,0 |
| Всього г.в.п. | 6 290,40 | 0,00 | 0,00 | 48,00 | 0,00 | 6 338,4 | 12 676,8 |
| Всього теплові мережі від котельних | 43 463,40 | 0,00 | 2 802,10 | 1 986,30 | 85,00 | 48 336,8 | 96 673,6 |
| РАЗОМ | 294 966,5 | 820,90 | 7 584,60 | 9 537,80 | 162,6 | 313 072,4 | 626 144,8 |

Теплові мережі від  Сумської ТЕЦ та КППВ, об’єднані між собою магістралями №3,№4,№6, являються єдиною системою.  Межі розподілу даних теплових мереж встановлені в теплових камерах  ТК-314, ТК-440, ТК-434, ТК- 601, ТК-617.       Головною    резервуючою   перемичкою  між  двома основними джерелами тепла в місті Суми - ТЕЦ і  КППВ - являється  магістральна теплова мережа  ТК-219  -             ТК - 601  - ТК-605  по вул. Індустріальній - по вул. Ковпака, 2d630мм. При виникнення техногенної ситуації в опалювальний сезон  дана  теплова мережа  забезпечить підтримку теплових мереж без «розмерзання».

Транспортування теплоносія здійснюється:

-  від Сумської  ТЕЦ та КППВ:

- по  магістральним  тепловим мережам   - двотрубна тупикова - радіальна схема трубопроводів з резервуючими  перемичками до центральних  теплових  пунктів (ЦТП) ,

- по квартальним  тепловим мережам:   після центральних  теплових  пунктів  (ЦТП), розподільчою  чотирьох- трубною  мережею  для груп будівель;

-  напряму до  індивідуальних теплових пунктів (ІТП) в будівлях,  гаряче водопостачання в яких здійснюється через теплообмінники, які встановлені в ІТП споживачів.

-  від котельних:

-  напряму до  індивідуальних теплових пунктів (ІТП) в будівлях,  гаряче водопостачання в яких здійснюється через теплообмінники, які встановлені в ІТП споживачів.

Об’єкти теплоспоживання  приєднані до  Сумської  ТЕЦ та КППВ по залежній та незалежній  схемам, від котельних - по залежній схемі.

В схему транспортування теплоносія від  ТЕЦ  входять  магістралі  № № 1, 2, 3, 4, 5,7.

Відпуск  теплоносія  здійснюється:

-  від Сумської ТЕЦ по 3-м тепловим виводам:

- два виводи  по 2d720мм - магістралі № 4,7;

- один вивід 2d630мм  - магістраль № 1.

-  до  магістралі №4  підключені:

-  магістраль №3 в  ТК-416 (ТК-416  - ТК-300);

-  магістраль №5 в ТК- 438(ТК-438  - ТК-500);

- до  магістралі №7  підключені:

- магістраль №5 в ТК- 700 (ТК-700 - ТК-512);

- до  магістралі  №1 підключені:

- магістраль  №3   в  ТК-124 (ТК-124  - ТК-306);

- магістраль №2 в  ТК-105 (ТК-105 - ТК-201).

- від  котельні північного промислового вузла по 2-м тепловим виводам:

- один вивід  2d920мм -  магістраль №6  через ТК-605;

- другий  вивід   2d920мм  магістраль №6  через  ТК-605-1 на територію ПАТ «Сумське  МВО».

- до  магістралі №6  підключені:

- магістраль №8 в  ТК-631(ТК-631 - ТК-815);

- магістраль №2 в  ТК-617 (ТК-617 - ТК215/15-6).

- до  магістралі №8 підключена:

- магістраль  №4 в  ТК-801(ТК-801 - ТК-440);

Для гарячого водопостачання споживачів використовується закрита  система. Виробництво  гарячої води  здійснюється на 61-му центральному  тепловому  пункті (ЦТП)  і 125-и  вбудованих   в ІТП водопідігрівачах.

температурний  графік:

- ТЕЦ: в опалювальний період 110-700 С, між опалювальний  70-450 С;

- КППВ: в опалювальний період 110-700 С, між опалювальний  70-450 С;

- котельних:

- по вул.Н.Сироватській,66а, вул.Г.Кондратьєва,120: в опалювальний період 110-700 С,  міжопалювальний  70-450 С;

- котельних по вул.Роменській,75, вул.Декабристів,96: в опалювальний період 105-700 С, міжопалювальний  70-450 С;

- інші котельні: в опалювальний період 95-700 С, міжопалювальний  70-450 С;

ТОВ «Сумитеплоенерго» виконаний розрахунок нормативного підживлення теплових мереж з урахуванням підключеного теплового навантаження, налагоджений гідравлічний режим роботи теплових мереж.  Згідно розрахунку нормативна  витрата   підживлення теплових мереж складає:

- від Сумської ТЕЦ:

- в опалювальний сезон -   110 м3/годину;

- міжопалювальний сезон -   65 м3/годину;

- від КППВ:

- в опалювальний сезон -   110 м3/годину;

- міжопалювальний сезон -   65 м3/годину;

2.3.  Оцінка технічного стану цілісного майнового комплексу з теплопостачання міста Суми.

Основні засоби, які входять в цілісний майновий комплекс з теплопостачання міста Суми, що експлуатується ТОВ «Сумитеплоенерго» згідно договору оренди  з Сумською міською радою, на 70 % введені в експлуатацію в 1970-1990-х роках,  потребують  реконструкції та модернізації,  а саме:

- модернізації та реконструкції теплових мереж із застосуванням нових технологій безканального прокладання труб з попередньою термоізоляцією;

- модернізація та реконструкція котельних із заміною котлів на сучасні з к.к.д. 93 - 94%, заміною застарілого енергоємного насосного обладнання;

- технічного переоснащення ЦТП  із заміною швидкісних водопідігрівачів на сучасні пластинчасті та застарілих енергоємних  насосних агрегатів на сучасні з відповідними технічними характеристиками та меншою  потужністю двигунів.

2.3.1. Теплові мережі

ТОВ «Сумитеплоенерго» експлуатується  313,07 км теплових мереж  у 2-х трубному вимірі, із яких близько 86,8% з терміном експлуатації понад 25 років, підлягають заміні  74,4% теплових мереж

В однотрубному вимірі

| Загальна протяжність теплових мереж | до 5 років | до 10 років | до 15 років | до 20 років | до 25 років | понад 25 років |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2017-2013 | 2012-2008 | 2007-2003 | 2002-1998 | 1997-1993 | 1992 і менше |
| Всього | З них підлягають модернізації (реконструкції) | Всього | З них підлягають модернізації (реконструкції) | Всього | З них підлягають модернізації (реконструкції) | Всього | З них підлягають модернізації (реконструкції) | Всього | З них підлягають модернізації (реконструкції) | Всього | З них підлягають модернізації (реконструкції) | Всього | З них підлягають модернізації (реконструкції) |
| 626,14 | 465,61 | 9,22 |  | 23,9 |  | 17,2 |  | 11,1 | 1,1 | 21,2 | 17,2 | 543,5 | 447,3 |

В зв’язку з понаднормативним терміном експлуатації  ізоляція трубопроводів теплових мереж, за рахунок пошкоджень мереж водопроводу та каналізації, які перетинають теплові мережі, неодноразово затоплювалась і зволожувалась, ізоляційний покров трубопроводів теплових мереж втрачає свої властивості.

Експлуатація  теплових  мереж за таких умов призводить до порушення ізоляції, інтенсивної корозії металу, порушення герметичності  трубопроводів та, як наслідок, до понаднормативного  рівня втрат теплової енергії в теплових мережах.

На теплових мережах встановлені ПНС-1, ПНС-2 (підкачуючи насосні станції), які  забезпечують гідравлічний режим роботи теплових мереж від ТЕЦ та КППВ в опалювальні періоди.

В ПНС  встановлені потужні насосні агрегати:

- в ПНС -1  типу   СЭ -1250 -70 - 4 шт.;

- в ПНС - 2  типу  СЭ -800-55 - 3 шт.

2.3.2. Технологічне обладнання

Технологічне обладнання котельних, ЦТП також вводилося в експлуатацію  в 1960 -1980 роках.

Станом на 01.01.2017р. загальна встановлена потужність 20 котельних підприємства становить 141,60 Гкал/год, підключена 83,56 Гкал/год. Котельні ТОВ "Сумитеплоенерго"   працюють на природному газу.

В котельних встановлено 74 одиниці котлів з автоматикою безпеки:

- водогрійні котли ТВГ-8М - 5шт., ТВГ- 2шт., КВГ- 8шт., ДКВР - 6,5/13 – 3шт.; КБНГ -1шт., НІІСТУ-5 - 28 шт., УКСЗ - 4 шт., СА-250 - 2 шт., АОГВ -100 - 3 шт., VITERMO - 3v - 1,5 - 2 шт., Богдан - 50 - 2 шт.;

- парові котли МЗК - 3шт.;  Е1/9 -1шт., КСГ -100 - 2шт.;

- на даховій  котельні  - модулі  МН - 8шт.

Температурний графік найбільш потужних котельних - 110/70˚С, решти котельних - 95/70˚С.

Із 74-х котлів, встановлених в котельнях, 54  котли морально та фізично застарілі, з к.к.д. нижче 86%.

Усі котельні ТОВ  «Сумитеплоенерго» облаштовані вузлами обліку, які забезпечують 100%   облік відпущеної  теплової енергії.

ТОВ «Сумитеплоенерго» експлуатує 61ЦТП, які забезпечують централізоване холодне та гаряче водопостачання споживачам міста, об’єкти яких підключені до ЦТП. В чотирьох ЦТП встановлена незалежна система опалення (ЦТП по вул. Холодногірська,1,вул.Г.Кондратьєва,4,вул.Петропавлівська.125,провулку Громадянській, 4а ).

В ЦТП підприємства встановлено:

- 72 водопідігрівачів, в т.ч. швидкісних - 61 шт., пластинчастих - 11 шт.

- 300 одиниць насосного обладнання,  переважна кількість яких консольного типу К, з двигунами потужністю 75 кВт, 40 кВт, 30кВт, 22 кВт, 17 кВт, 4кВт,  т.ч.:

мережних  - 20 шт.,  г.в.п.  – 177 шт.,  циркуляційних  -103 шт.

Автоматика регулювання насосами застаріла та потребує модернізації,  необхідно переобладнання ЦТП в автоматизовані станції підкачки та підігріву води за рахунок встановлення нових насосів з частотним регулюванням обертів двигунів та програмним включенням.

Обладнання котельних та ЦТП на 66% випрацювало свій ресурс. Щорічно проводяться  поточні та капітальні ремонти обладнання, що приводить до збільшення експлуатаційних витрат.

ТОВ  «Сумитеплоенерго» згідно  «Правил технічної експлуатації теплових установок і мереж», для забезпечення надання безперебійних та якісних послуг з опалення та гарячого водопостачання :

- щорічно проводяться  обов’язкові гідравлічні випробування теплових мереж;

- виконуються модернізація, реконструкція, поточні та капітальні ремонти теплових  мереж, усуваються пориви;

- виконуються капітальні та поточні ремонти обладнання ПНС, ЦТП та котельних.

- виконуються заходи Інвестиційних програм, ухвалених  НКРЕКП.

2.4. За період  з 2005 по  2018  роки ТОВ  «Сумитеплоенерго»:

виконані поточні  та капітальні ремонти теплових мереж, обладнання  ПНС, ЦТП та котельних «Сумитеплоенерго», в т.ч.:

- замінено 35,635 км  аварійних теплових мереж у 2-х трубному вимірі;

- виведені  з експлуатації 23 малоефективні  котельні, в т.ч.:

- 20 котельних,  шляхом підключення споживачів до Сумської ТЕЦ  та більш

потужних котелень ( закільцівка);

- 3 котельні передані до комунальної власності в зв’язку з відключенням

споживачів.

- виконана реконструкція з заміною котлів в 3-х котельних по вул. Шкільній,5, вул. Чернігівський,12, Білопільський шл.,38;

- виконана модернізація 21 ЦТП  та ПНС-1, із заміною 114 одиниць насосного обладнання на  насосні агрегати  марок  PENTAX, LOVARA GRUNFOS, СМ з двигунами меншої  потужності та з частотними перетворювачами;

- виконана модернізація 10 ЦТП  із заміною 10 швидкісних водопідігрівачів  на сучасні пластинчасті з регуляторами температури;

- замінено 1,0 км аварійних кабельних ліній 6 кВ живлення ПНС-1, ПНС-2;

Виконання даних робіт дало економію споживання:

-  природного  газу  на 11,40 млн. м3;

-  електричної енергії  на 3,90 млн. кВт;

-  води 105,3 тис.м3

В 2015 - 2017 роках  на виконання Інвестиційних програм встановлено  239 вузлів  обліку теплової енергії  в житлових будинках м. Суми, що забезпечило близько 100%  облік теплової енергії в житловому фонді.

Розділ 3. Мета розробки Інвестиційної програми

Інвестиційна програма  ТОВ «Сумитеплоенерго» на 2019 рік розроблена згідно «Порядку розроблення, погодження та затвердження інвестиційних програм суб’єктів господарювання у сфері теплопостачання», затвердженого Постановою НКРЕКП  від 31.08.2017 року № 1059.

Джерела фінансування інвестиційної програми, це кошти, отримані ліцензіатом від провадження ліцензованої діяльності, за рахунок яких здійснюється фінансування заходів інвестиційної програми, зокрема амортизаційні відрахування, виробничі інвестиції з прибутку, кошти в обсязі, передбаченому в установлених тарифах для виконання інвестиційних програм, та інші надходження, отримані від здійснення господарської діяльності, пов’язаної і не пов’язаної з ліцензованим видом діяльності (далі - власні кошти), та позичкові кошти (облігаційні позики, банківські кредити), залучені кошти (кошти, одержані від продажу акцій, залучені за договорами фінансового лізингу, пайові та інші внески громадян і юридичних осіб, інвесторів, гранти), бюджетні кошти.

Джерелом фінансування Інвестиційної програми виробництва, транспортування та постачання теплової енергії ТОВ «Сумитеплоенерго» на            2019 рік являється амортизаційні відрахування в сумі 5 140,07 тис. грн. без ПДВ.

3.1. Основними цілями інвестиційної програми  ТОВ «Сумитеплоенерго» на 2019 рік  являється:

-   зменшення витрат енергоресурсів, питомих норм, збільшення к.к.д.

котлів;

-   зменшення  втрат теплової енергії в теплових мережах;

-   зменшення витрат електричної енергії в транспортуванні теплової енергії;

- забезпечення безаварійної роботи теплових мереж, гідравлічного режиму теплових мереж, надання  якісного теплопостачання споживачам м.Суми.

3.2. Розділом Інвестиційної  програми «транспортування теплової енергії» передбачені заходи:

3.2.1.«Модернізація котельного обладнання в  котельні по вул. Н.Сироватська,66а».

3.2.2.Техніко-економічне обґрунтування необхідності та доцільності

впровадження заходу.

Квартальна котельня по вул. Н.Сироватська,66а введена в експлуатацію в 1964 році, забезпечує теплопостачанням споживачів вулиць Охтирська, Н.Сироватська, М.Вовчок, Серпнева, Миру, Римського-Корсакова (Хіммістечко).

В котельні встановлено п’ять  котлів  типу ТВГ-8М  загальною встановленою потужністю - 41,0 Гкал/годину, підключена потужність - 36,1 Гкал/годину.  Котли відпрацювали свій термін експлуатації, неодноразово проводилися їх капітальні та поточні ремонти.

Для забезпечення якісних послуг з теплопостачання в опалювальний період, для зменшення витрат енергоресурсів  необхідно виконати модернізацію котельного обладнання котельні по вул. Н.Сироватська,66а. Першочергово підлягає модернізації котел ТВГ-8 М №3. Котли типу ТВГ-надійні в експлуатації  та ремонтнопригодні. Термін експлуатації обмежується  виходом  з ладу конвективної поверхні нагріву котла.  Після проведення гідравлічних випробувань котла виявлені пориви трубок конвективної частини котла.  Для недопущення аварійного стану котла  пропонується його модернізація, що дасть можливість продовжить термін експлуатації  на 10-14 років.

Модернізація передбачає зміну:

- конвективної частини котла - 1 один.;

- подових пальників  - 4 шт. (1компл.);

Насосні агрегати, які встановлені в котельні по вул. Н.Сироватська,66а типу ЗВ200/2  з потужністю двигуна160кВт, встановлювалися в 1990 роках на перспективу підключення споживачів. На сьогодні використання даних насосів приводить до понаднормативного споживання електроенергії на одиницю виробленої теплової енергії. Крім цього після проведення планового технічного обслуговування насосу  виявлені значні пошкодження його корпусу (тріщини, раковини  та зношеність корпусу).

Після модернізації котла покращяться  його технічні характеристики (гідравлічний опір котла знизиться до 1,7 кгс/см², що дасть можливість використання енергоефективного  насосного агрегату з потужністю двигуна 132 кВт  та  забезпечить надійний гідравлічний режим  роботи теплових мереж.

Для забезпечення  надійного теплового і гідравлічного режиму роботи теплових мереж , енергоефектиної  роботи обладнання  котельні необхідно замінити існуючий  мережний насос -1шт.

3.2.3. Економічний ефект від впровадження:

Модернізація вказаного обладнання котельні дасть можливість:

- підвищити к.к.д. котла  на 4-5% до 93%;

- економії природного  газу на 97,21т.у.п. (83,30 тис.м3), електроенергії   на  44,08т.у.п. (125,58 тис.кВт), загальна економія складе 141,29 т.у.п. на   835,34 тис. грн.

Термін окупності заходу 12,24 місяців.

Роботи планується виконати  господарським способом.

3.2.4. Альтернатива заходу:

Альтернативою заходу являється заміна котла ТВГ-8М та встановлення мережного насосу. Капіталовкладення на виконання заходу складут складуть 1 550,42 тис. грн.

При цьому зменшення  енергетичних витрат  також складе 141,29 т.у.п. на  загальну суму 835,34 тис. грн.

Термін окупності заходу складе 22,08 місяців.

3.2.5. Висновки:

Заміна конвективної частини котла - 1 один. та подових пальників  - 4 шт. дасть можливість більш ефективно зменшити витрати енергоресурсів в коротший термін  та  меншою вартістю робіт.

3.3.1.Модернізація  дільниці магістральної теплової мережі по вул. Тополянській  від ТК-203 до ТК-204, 2d530мм

3.3.2. Техніко-економічне обґрунтування необхідності та доцільності впровадження заходу.

Магістральна теплова мережа по вул. Тополянській  від ТК-203 до ТК-204, 2d530мм, протяжністю 103 пм, являється частиною  магістралі №2 від Сумської ТЕЦ.  Введена в експлуатацію в 1964р., відпрацювала свій термін експлуатації, потребує заміни. За останні три роки на даній тепловій мережі усувалося  3 пориви, виконувалась заміна аварійних трубопроводів.

Магістраль №2 забезпечує тепловою енергією споживачів північної частини м. Суми: 72 житлових будинків, 3 бюджетні установи, 36 юридичних осіб.

Температурний графік роботи ТЕЦ: 110 - 70°С, робочий тиск на виході з ТЕЦ: Р1=7,5кгс/см2, Р2 =1,3  кгс/см2, в районі дільниці теплової мережі ТК- 203 - ТК-204 по  вул. Тополянській: тиск Р1= 7,2 кгс/см2, Р2 = 2,0 кгс/см2.

Дільниця теплової мережі від ТК-203 до ТК-204, 2d530мм  підземна, прокладена в непрохідних каналах, в ТК-204 теплова мережа переходить в надземну.

При виконанні  контрольного шурфа даної теплової мережі  виявлено, що ізоляція трубопроводів порушена, утеплювач збитий у нижній частині трубопроводів, в’язальна проволока покрита корозією. Такий стан трубопроводів приводить до збільшення втрат теплової енергії в теплових мережах. При заміні ділянки 15м трубопроводу в 2018р.  теплової мережі від ТК-203 до ТК-204 зразок демонтованої труби був взятий на лабораторний аналіз стану металу. За результатами аналізу металу, труби знаходяться в незадовільному стані, товщина стінки труби складає 3мм(при нормі 8мм).

Для недопущення  аварійних ситуацій на теплових мережах, зупинки ТЕЦ в опалювальний сезон, для зменшення втрат теплової енергії в теплових мережах,  необхідно виконати заміну дільниці  теплової мережі від ТК-203 до ТК-204, 2d530мм  - 103 пм у 2-х тр. вимірі із застосуванням сучасних ізоляційних матеріалів  - труб та елементів теплової мережі (відводи, Н.О., комплектів ізоляції стиків) в ППУ-ізоляції.

3.3.3. Економічний ефект від впровадження:

- зменшення втрат теплової енергії в т/мережах на  27,68 т.у.п., загальна економія витрат складає  320,81 тис. грн.;

-  термін окупності заходу складає  91,56 місяці.

Роботи планується виконати  господарським способом.

3.3.4. Висновки:

Для забезпечення безаварійної роботи теплових мереж, зменшення втрат теплової енергії в теплових мережах необхідно замінити дільниці  теплової мережі від ТК-203 до ТК-204, 2d530мм  - 103 пм у 2-х тр. вимірі із застосуванням сучасних ізоляційних матеріалів  - труб та елементів теплової мережі (відводи, Н.О., комплектів ізоляції стиків) в ППУ-ізоляції.

3.4.1 Модернізація насосного обладнання підкачуючої насосної станції            ПНС-2  на  магістральних теплових мережах

3.4.2. Техніко-економічне обґрунтування необхідності та доцільності впровадження заходу.

ПНС-2  забезпечує гідравлічний режим роботи теплових мереж, теплопостачання  від котельні північного промислового вузла (КППВ) в опалювальний період.

Температурний графік роботи котельні північного промвузла: 110 - 70°С, робочий тиск на виході з котельні: Р1=5,8 кгс/см2, Р2 = 2,0 кгс/см2.

В ПНС-2 встановлені на зворотному трубопроводі насосні агрегати типу СЕ800-55-11М - 3 шт.

Технічні характеристики насосів:

- Q = 800м3/год., Н = 55м.в.с.,

- ел. двигун W 4АМН315S-443, потуж.W = 200 кВт, р =1500об/хв., 357А.

В системі централізованого  теплопостачання   використання сучасного регульованого електроприводу на базі частотних перетворювачів  дозволяє здійснювати оптимальне керування двигунами систем теплопостачання, оптимізувати їх роботу. Встановлення частотних перетворювачів  дозволяє  економити енерговитрати, забезпечити більш високий рівень автоматизації процесів, значно підвищити загальний час служби електродвигунів, труб та інших складових системи теплопостачання.

Перевагами використання частотних перетворювачів є зменшення споживання електроенергії шляхом виключення втрат енергії, які виникають через створення надлишкового тиску перед різними дросельними пристроями  на подолання їхнього гідравлічного опору (до 60 %),запобігання гідроударів, що дозволяє різко збільшити термін служби трубопроводів, запірної арматури і знижує аварійність на мережах (не менш ніж у 5–10 разів), пряма економія за рахунок зниження непродуктивних витоків води при оптимізації тиску в напірному трубопроводі (не менше 25–30 % від загального обсягу витоків).

Аналіз технологічних процесів в системі теплопостачання,  при транспортуванні теплової енергії від джерела до споживачів показує, що теплові навантаження абонентів неоднорідні та непостійні, змінюються в залежності  від температури зовнішнього повітря, режиму витрат на гаряче водопостачання, технологічного обладнання та інших факторів. Враховуючи такі фактори впливу на режим  центрального якісного  регулювання  відпуску тепла, є нагальна потреба та доцільність застосування більш прогресивного режиму регулювання відпуску тепла, а саме кількісно-якісного регулювання теплових мереж. Застосування даного режиму регулювання забезпечить значне  зниження витрат електроенергії на перекачку теплоносія, тому що в залежності від якості регулювання  первинного навантаження  місцевих систем (опалення та г.в.п.) витрати теплоносія  в тепловій мережі можуть бути зменшені до 30-40%  при високих зовнішніх температурах повітря.

Виходячи із вище зазначеного, при потребі зміни витрат або тиску  теплоносія, пропонується регулювання теплового потоку  здійснити за рахунок встановлення частотних перетворювачів на 3-х мережних насосах  в підкачуючий   насосній  станції ПНС-2.

Застосування частотних перетворювачів забезпечить економію електричної енергії, високий рівень автоматизації всіх процесів у системі теплопостачання, якісне та безаварійне теплопостачання. Зменшується кількість  проривів в трубопроводах, оскільки автоматизовані насоси дозволяють уникнути стрибків тиску в мережі, зменшується відсоток витоків, знижується споживання води та теплоносія.

3.4.3. Економічний ефект від впровадження:

- економія  електроенергії   на   213,09 т.у.п. на суму 1 447,53  тис. грн.;

- термін окупності заходу складає  15,24 місяців.

Роботи планується виконати  господарським способом, наладку автоматичних систем – підрядним способом.

3.4. 4.Альтернатива заходу:

Альтернативою заходу являється заміна насосних агрегатів з автоматичною системою регулювання з частотними перетворювачами потужності двигунів.

Капіталовкладення на виконання заходу складуть 3 888,90 тис. грн.,

При цьому зменшення  енергетичних витрат  не змінеться та складе  213,09 т.у.п. на  загальну суму 1 447,53 тис. грн.

Термін окупності заходу складе 32,28 місяців.

3.4.5. Висновки:

Встановлення частотних перетворювачів на існуючих робочих насосних агрегатах  дасть можливість більш ефективно зменшити витрати енергоресурсів в коротший термін  та   меншою вартістю робіт.

Розділ 4.  Аналіз впливу результатів реалізації програми на структуру тарифу

Після реалізації заходів «Інвестиційної  програми ТОВ «Сумитеплоенерго» на 2019 рік»  підприємство отримає зменшення економічно обґрунтованих витрат.

Енергозберігаючі заходи  вплинуть на зменшення витрат в тарифі всього  на 0,33%, в т.ч. палива на 0,51%, електроенергії на 10,08%, теплової енергії  в теплових мережах на 0,03%.

Директор ТОВ «Сумитеплоенерго»			                            Д.Г. Васюнін