|  | Додаток 1 до рішення виконавчого комітету від _______________ № ______ |
| --- | --- |

Тимчасовий порядок

розміщення та експлуатації мереж слабкого струму та комунікаційного обладнання в м. Суми

I. Загальні положення

1.1. Тимчасовий порядок розміщення та експлуатації мереж слабкого струму та комунікаційного обладнання в 
м. Суми (надалі – Порядок) визначає порядок здійснення передпроектних робіт, проектування, розробки та підписання відповідної документації, монтажу, експлуатації і обслуговування мереж слабкого струму на території міста Суми.

1.2. В цьому Порядку до поняття «мережі слабкого струму» входять кабельні лінії, обладнання, супутні та допоміжні елементи мереж:

- кабельного телебачення;

- систем оповіщення людей про пожежу;

- пожежної сигналізації;

- охоронно-тривожної сигналізації;

- систем контролю доступу;

- систем відеоспостереження;

- систем забезпечення індивідуального супутникового прийому та ефірно-кабельного телебачення;

- радіотрансляційних мереж;

- мереж із надання населенню чи організаціям послуг доступу до мережі Інтернет;

- волоконно-оптичних систем передачі;

- ліній зв'язку контролю загазованості та підтоплення підвальних приміщень;

- систем автоматизованого управління;

- систем домофонного зв'язку;

- ліній зв'язку ліфтового обладнання;

- ліній зв'язку систем диспетчеризації інженерного обладнання, автоматизованих систем контролю та обліку споживання енергоресурсів;

- ліній телефонного зв'язку;

- структурованої кабельної мережі (локальна мережа);

- інших мереж з надання населенню чи організаціям послуг зв'язку;

- антени приймальної мережі телебачення і радіомовлення, включаючи системи колективного прийому телебачення, великих систем колективного телебачення.

1.3. В цьому Порядку до поняття «комутаційних вузлів мереж слабкого струму» входять комутаційні, монтажні тощо шафи,

Продовження додатку

конструктивні відділення, місця комутації та розгалуження кабельних ліній мереж слабкого струму, місця розміщення обладнання та допоміжних елементів мереж слабкого струму.

1.4. При проектуванні розміщення мереж слабкого струму на території міста Суми крім вимог даного Порядку, слід виконувати вимоги ДБН В.2.2-15-1-2005 «Житлові будинки. Основні положення», ВБН В.2.2.-45-1-2004 «Проектування телекомунікацій. Лінійно-кабельні споруди», Правил облаштування електроустановок та інших нормативних документів, на які є посилання в діючих нормативно-правових актах у сфері архітектури, будівництва та комунікацій.

1.5. Будівництво лінійно-кабельних споруд зв'язку повинно здійснюватись відповідно до вимог КНД 45-139, КНД 45-141, Керівництва щодо будівництва лінійних споруд магістральних та внутрішньозонових кабельних ліній зв'язку, Загальної інструкції по будівництву лінійно-кабельних споруд міських телефонних мереж, ВБН 600 та інших нормативних документів, на які є посилання в діючих нормативно-правових актах у сфері архітектури, будівництва, телекомунікацій та зв’язку.

1.6. З метою спрощення процедури видачі дозвільної документації на розміщення мереж слабкого струму в місті Суми – узагальнення та видача технічних умов на розміщення мереж слабкого струму покладається на структурний підрозділ Сумської міської ради, чи підприємство комунальної форми власності, до повноважень якого віднесено здійснення нагляду за розміщенням мереж слабкого струму на території міста Суми.

1.7. Плата за укладання відповідних договорів на розміщення мереж слабкого струму, а також умови розподілу та використання отриманих коштів окремо визначається виконавчим комітетом Сумської міської ради.

1.8. Наведені в цьому Порядку вимоги поширюються на випадки розміщення (обладнання) мереж слабкого струму в житлових будинках та інших об'єктах незалежно від форми власності, а також прокладання (розміщення) мереж слабкого струму на території міста Суми.

ІІ. Порядок розміщення мереж слабкого струму у житловому фонді міста Суми.

2.1. Розміщення (обладнання) мереж слабкого струму в житлових будинках комунальної власності територіальної громади міста Суми здійснюється виключно на підставі відповідних договорів, укладених з 
КП «Інфосервіс» СМР та балансоутримувачем будинку.

2.2. Невід’ємною частиною украдених договорів повинен бути Проект на розміщення мереж слабкого струму в житловому будинку міста Суми.

Продовження додатку

2.3. Мережі слабкого струму в житловому фонді міста Суми повинні бути змонтовані та розміщені у відповідності з Проектом на розміщення мереж слабкого струму в житловому будинку міста Суми. Даний проект повинен містити:

- креслення розміщення мереж слабкого струму з прив'язкою до капітальних стін будинків та існуючих споруд, погоджені з балансоутримувачем будинку та КП «Інфосервіс» СМР;

- тип та марку встановленого обладнання;

- необхідні сертифікати (у т.ч. сертифікати безпеки) на встановлюване устаткування і матеріали, що застосовуються;

- висновок відповідної державної санітарно-епідеміологічної служби, у випадку встановлення радіотехнічних об'єктів, які випромінюють електромагнітну енергію в навколишнє середовище (відповідно до вимог чинного законодавства);

- схему електроживлення активного устаткування, погоджену з енергопостачальною організацією та їх балансоутримувачем будинку;

- схему прокладання та марку кабелів, що використовуються.

Організація, що виконує роботи з проектування, повинна мати необхідні ліцензії (дозволи), встановлені законодавством України для даних видів робіт.

2.4. У разі розміщення в житловому будинку міста Суми засобів відеоспостереження, обов’язковою умовою їх розміщення є письмова згода всіх співвласників квартир в житловому будинку на встановлення засобів відеоспостереження, що має бути складовою частиною договорів на розміщення мереж слабкого в даному будинку.

У разі відсутності письмової згоди всіх співвласників квартир в житловому будинку на встановлення засобів відеоспостереження, встановлення даних засобів в житловому будинку забороняється.

2.5. Для розміщення мереж слабкого струму в технічних приміщеннях (міжквартирні сходові майданчики, технічні підпілля, горищні приміщення, покрівлі та інші місця загального користування) житлового фонду міста Суми юридичним особам чи фізичним особам-підприємцям необхідно мати:

- узгоджений з КП «Інфосервіс» СМР, балансоутримувачем будинку та організацією, відповідальною за енергопостачання (у разі необхідності підключення до електромереж) Проект на розміщення мереж слабкого струму в житловому будинку міста Суми, що описує розміщення мереж слабкого струму з погодженням схем установки і кріплення з прив'язкою до конкретного місця;

- договір на енергопостачання (у разі необхідності підключення до електромереж);

- договір з балансоутримувачем будинку;

- договір з КП «Інфосервіс» СМР;

Продовження додатку

- відповідні договори на підведення мереж слабкого струму до будинку;

- у разі розміщення засобів відеоспостереження – письмову згоду всіх власників квартир в житловому будинку на їх встановлення.

2.6. Для укладення договору з балансоутримувачем будинку на розміщення мереж слабкого струму та доступ до них в технічних приміщеннях житлового фонду міста Суми юридичним особам чи фізичним особам-підприємцям необхідно подати:

- узгоджений з КП «Інфосервіс» СМР, балансоутримувачем будинку та організацією, відповідальною за енергопостачання (у разі необхідності підключення до електромереж) Проект на розміщення мереж слабкого струму в житловому будинку міста Суми;

- список працівників, які мають право доступу до мереж слабкого струму;

- завірену печаткою відповідальної особи ксерокопію зразка посвідчення (з описом особливостей) працівників, які мають право доступу до мереж слабкого струму;

- договір на енергопостачання (у разі необхідності підключення до електромереж);

- у разі розміщення засобів відеоспостереження – письмову згоду всіх власників квартир в житловому будинку на їх встановлення.

2.7. Для укладення договору з КП «Інфосервіс» на розміщення мереж слабкого струму в житлових будинках міста Суми СМР юридичним особам чи фізичним особам-підприємцям необхідно подати:

- узгоджений з КП «Інфосервіс» СМР, балансоутримувачем будинку та організацією, відповідальною за енергопостачання (у разі необхідності підключення до електромереж) Проект на розміщення мереж слабкого струму в житловому будинку міста Суми;

- виписку з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців із зазначенням видів діяльності;

- копію ліцензії на право здійснення господарської діяльності, пов’язаної із створенням об’єктів архітектури, або копія Договору з підрядною організацією, яка має відповідну ліцензію з додаванням її завіреної копії;

- договір з балансоутримувачем будинку;

- договір на енергопостачання (у разі необхідності підключення до електромереж);

- у разі розміщення засобів відеоспостереження – письмову згоду всіх власників квартир в житловому будинку на їх встановлення.

2.8. Балансоутримувач будинку здійснює контроль за доступом до технологічних приміщень житлового фонду міста Суми підприємств, організацій для виконання експлуатаційних робіт на мережах слабкого струму та зобов'язаний перешкоджати несанкціонованому доступу.

Продовження додатку

ІІІ. Порядок підведення мереж слабкого струму до будівель чи споруд в місті Суми.

3.1. Підведення мережі слабкого струму до будівель чи споруд в місті Суми здійснюється виключно на підставі відповідних договорів, укладених з КП «Інфосервіс» СМР.

3.2. Невід’ємною частиною украдених договорів повинен бути Проект підведення мереж слабкого струму до будівель чи споруд в місті Суми.

3.3. Мережі слабкого струму підводяться до будівель чи споруд у відповідності з Проектом підведення мереж слабкого струму до будівель чи споруд в місті Суми. Даний проект повинен містити:

- креслення введень та наступного розміщення мереж слабкого струму з прив'язкою до капітальних стін будинків та існуючих споруд, погоджені з балансоутримувачем (чи власником) будинку чи споруди та КП «Інфосервіс» СМР;

- тип та марку встановленого обладнання;

- необхідні сертифікати (у т.ч. сертифікати безпеки) на встановлюване устаткування і матеріали, що застосовуються;

- якщо розміщення мереж слабкого струму вимагає підведення електроживлення – схему електроживлення активного устаткування, погоджену з енергопостачальною організацією та балансоутримувачем будівлі;

- схему прокладання та марку кабелів, що використовуються.

Організація, що виконує роботи з проектування, повинна мати необхідні ліцензії, дозволи, встановлені Законодавством України для даних видів робіт.

3.4. Для укладення договору з КП «Інфосервіс» СМР на підведення мереж слабкого струму до будівель в місті Суми СМР юридичним особам чи фізичним особам-підприємцям необхідно подати:

- узгоджений з КП «Інфосервіс» СМР, балансоутримувачем (чи власником) будинку чи споруди та організацією, відповідальною за енергопостачання (у разі необхідності підключення до електромереж) Проект підведення мереж слабкого струму до будівель чи споруд в місті Суми;

- виписку з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців із зазначенням видів діяльності;

- копію ліцензії на право здійснення господарської діяльності, пов’язаної із створенням об’єктів архітектури, або копія Договору з підрядною організацією, яка має відповідну ліцензію з додаванням її завіреної копії;

- копію ліцензії на здійснення діяльності у відповідній сфері, що вимагає монтажу мереж слабкого струму;

Продовження додатку

- засвідчену копію документу платника податку, який посвідчує знаходження  надавача відповідних послуг, що виконують монтаж мереж слабкого струму на певній системі оподаткування;

- договір на енергопостачання (при необхідності).

IV. Порядок розміщення міжбудинкових та магістральних мереж слабкого струму в місті Суми

4.1. Підведення мереж слабкого струму до будівель чи споруд в місті Суми здійснюється виключно на підставі відповідних договорів, укладених з КП «Інфосервіс» СМР.

4.2. Невід’ємною частиною украдених договорів повинен бути Проект на розміщення міжбудинкових та магістральних мереж слабкого струму в місті Суми.

4.3. Міжбудинкові та магістральні мережі слабкого струму на території міста Суми розміщуються у відповідності з Проектом на розміщення міжбудинкових та магістральних мереж слабкого струму в місті Суми. Даний проект повинен містити:

- креслення розміщення мереж слабкого струму з прив'язкою до кінцевих об’єктів призначення, погоджені з КП «Інфосервіс» СМР та власниками чи балансоутримувачами об’єктів (проміжних пунктів кріплення тощо), що використовуватимуться для розміщення мереж слабкого струму;

- тип та марку встановленого обладнання;

- необхідні сертифікати (у т.ч. сертифікати безпеки) на встановлюване устаткування і матеріали, що застосовуються;

- схему прокладання та марку кабелів, що використовуються.

Організація, що виконує роботи з проектування, повинна мати необхідні ліцензії, дозволи, встановлені Законодавством України для даних видів робіт.

4.4. Для укладення договору з КП «Інфосервіс» СМР на розміщення міжбудинкових та магістральних мереж слабкого струму на території міста Суми юридичним особам чи фізичним особам-підприємцям необхідно мати:

- узгоджений з КП «Інфосервіс» СМР та власниками чи балансоутримувачами об’єктів, що використовуватимуться для розміщення мереж слабкого струму, Проект на розміщення міжбудинкових та магістральних мереж слабкого струму в місті Суми, що описує розміщення мереж слабкого струму та їх елементів з погодженням схем прокладання та установки з прив'язкою до конкретного місця;

- договір на енергопостачання, якщо останнє передбачено Проектом на розміщення міжбудинкових та магістральних мереж слабкого струму в місті Суми;

Продовження додатку

- виписку з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців із зазначенням видів діяльності;

- копію ліцензії на право здійснення господарської діяльності, пов’язаної із створенням об’єктів архітектури, або копія Договору з підрядною організацією, яка має відповідну ліцензію з додаванням її завіреної копії;

- копію ліцензії на здійснення діяльності у відповідній сфері, що вимагає монтажу мереж слабкого струму;

- засвідчену копію документу платника податку, який посвідчує знаходження  надавача відповідних послуг, що виконують монтаж мереж слабкого струму на певній системі оподаткування.

V. Загальні вимоги до проектування та будівництва мереж слабкого струму на території міста Суми

5.1. Проектами знову споруджуваних мереж слабкого струму, а також при реконструкції існуючих, раніше побудованих мереж слабкого струму, повинно передбачатися прокладання кабелів по трубах існуючої каналізації слабкого струму чи телефонної каналізації, або будівництво нової каналізації слабкого струму, з прокладаням на створюваних ділянках не менше 2 (двох) труб.

5.2. У разі будівництва каналізації слабкого струму, проектом та відповідним договором, повинна передбачатися передача до комунальної власності територіальної громади міста Суми не менше 1 (однієї) труби каналізації слабкого струму при її будівництві між окремими будинками, і не менш 2 (двох) труб на магістральних ділянках каналізації слабкого струму.

5.3. Забороняється проектування знову споруджуваних мереж слабкого струму та виконання робіт з прокладання кабелів, з використанням методу повітряно-кабельних переходів між будинками, а також при підключенні новозбудованих будинків і між будинками-новобудовами.

5.4. Підземними кабельними вводами для мереж слабкого струму обладнуються житлові, адміністративні, суспільно-побутові будівлі, приміщення, в яких число проектованих абонентських пристроїв більше трьох.

У будинках з кількістю абонентів три та менше – допускається підключати до кабельного ящика, який встановлюється на опорах повітряних ліній.

5.5. На опорах повітряних ліній зв'язку допускається передбачати розміщення мереж слабкого струму:

- при телефонізації районів індивідуальної забудови;

- при переходах кабельних ліній через глибокі яри і річки, що мають обривисті схили.

Продовження додатку

5.6. Забороняється:

5.6.1. перетинати автомобільні дороги загального користування, що мають дві та більше смуг руху в одному напрямку, лінії електропередач, тролейбусні лінії, дитячі установи та майданчики, спортивні споруди та майданчики, а також місця скупчення людей, при прокладанні мереж слабкого струму повітряним шляхом від одного об’єкту до іншого;

5.6.2. проходити через елементи фасадів, дахів, стін будівель і споруд (димові труби, вентиляція, канали димовидалення, фронтони, козирки, вікна, двері, люки виходу на покрівлю тощо) елементами мереж слабкого струму;

5.6.3. прокладка кабелів мереж слабкого струму на фасаді будівель крім випадків, коли відсутня технічна можливість підключення будинку іншим шляхом. В такому випадку розміщення мереж слабкого струму на фасадах будівель має відбуватись на висоті більше 5-ти метрів;

5.6.4. розміщувати запаси кабелю поза межами розподільної шафи;

5.6.5. використовувати в якості кріплення мереж слабкого струму чи їх елементів:

- елементи кріплення контактних мереж електрифікованого транспорту та ліній електропередач;

- елементи облаштування автомобільних доріг (дорожні огородження, світлофори, зупинкові пункти);

- елементи фасадів, дахів, стін будівель і споруд (димові труби, вентиляція, канали димовидалення, фронтони, козирки, вікна, двері, люки виходу на покрівлю тощо);

5.6.6. утримувати мережі слабкого струму чи їх елементи в неналежному стані (надрив та/або відсутність ізоляційної оболонки, наявність корозії та/або механічні пошкодження, провисання проводів та/або намотування їх на опори освітлення або лінії електропередач тощо). Дані елементи повинні бути впорядковані;

5.6.7. прокладання мереж слабкого струму в житлових будинках та інших об'єктах комунальної власності територіальної громади міста Суми, підведення мереж слабкого струму до будівель, не залежно від їх форми власності, а також розміщення міжбудинкових та магістральних мереж слабкого струму без розробки та погодження відповідних проектів, а також заключення відповідних договорів;

5.6.8. підключення електропостачання (електроживлення) обладнання мереж слабкого струму чи їх елементів без узгодження з балансоутримувачем та організацією, відповідальною за енергопостачання;

5.6.9. розміщення в житлових будинках міста Суми засобів відеоспостереження без отримання письмової згоди всіх співвлісників даного будинку, а у разі розміщення засобів відеоспостереження у під’їздах будинку – співвлісників під’їзду.

Продовження додатку

5.7. По мосту кабелі мереж слабкого струму повинні прокладатися в передбачених для цього конструкціях (виносних консолях, трубах, зовнішніх підвісках тощо). Технологія прокладання кабелів по мостах і конструктивні рішення, які передбачаються для забезпечення прокладки кабелів, визначаються Проектом і повинні узгоджуватися з власниками чи балансоутримувачами мосту.

5.8. Прокладання кабелю на переході, по можливості, повинно передбачатися повними будівельними довжинами. Оглядові пристрої кабельної каналізації на ділянках підходів до мостів повинні розташовуватися на мінімально можливих відстанях від його берегових опор.

5.9. Кабелі слабкого струму, що прокладаються по мостах, повинні мати пластмасові, сталеві або алюмінієві оболонки зі шланговим пластмасовим покриттям.

Прокладання по мостах кабелів в свинцевих оболонках не допускається.

5.10. Необхідно передбачати заходи, що виключають несанкціоноване проникнення в розподільчі шафи й інші споруди, приміщення або до обладнання мереж слабкого струму.

5.11. Всі види робіт з реконструкції та експлуатації мереж слабкого струму необхідно проводитись з дотриманням правил пожежної безпеки, технічної безпеки тощо.

5.12. Після закінчення виконання робіт з прокладання, модернізації, обслуговування мереж слабкого струму, працівники організації, що є власником розміщених мереж слабкого струму або її підрядної організації, залученої до виконання таких робіт, здійснюють прибирання місць виконання робіт негайно після їх закінчення.

5.13. У разі, якщо під час монтажу та прокладання мереж слабкого струму було пошкоджено асфальтове покриття автомобільних, внутрішньодворових доріг, тротуарів, порушено цілісність газонів, клумб, пошкоджено інші об’єкти інфраструктури – всі пошкодження мають бути відновлені за рахунок підприємства (організації, фізичної особи-підприємця тощо), що є власником мереж слабкого струму, одразу після закінчення робіт по їх монтажу.

5.14. Монтаж мереж слабкого струму на території міста Суми, що здійснюється повітряним шляхом слід проводити максимально щільно. Кількість повітряних трас та переходів повинна максимально скорочуватись.

5.15. Розміщення мереж слабкого струму всередині будівлі чи споруді, що не належить до комунальної власності територіальної громади міста Суми здійснюється на розсуд власника будівлі чи споруди із дотриманням всіх визначених чинним законодавством норм та правил.

Продовження додатку

VІ. Порядок проведення дообладнання, модернізації, заміни мереж слабкого струму чи їх елементів.

6.1. Роботи з дообладнання, модернізації, заміни мереж слабкого струму чи їх елементів в житлових будинках комунальної власності територіальної громади міста Суми виконуються підприємствами (організаціями), що мають необхідні, відповідно до чинного законодавства, ліцензії, допуски, дозволи на здійснення даного виду робіт, договір на розміщення мереж слабкого струму, після узгодження даних робіт з балансоутримувачем будинку, КП «Інфосервіс» СМР, організацією, відповідальною за енергопостачання (при необхідності) та внесенням відповідних змін у проектну документацію.

6.2. При проведенні аварійно-відновлювальних робіт, у разі необхідності, зміни до проектної документації повинні бути внесені не пізніше 30 днів з моменту заміни мереж слабкого струму чи їх елементів із погодженням з КП «Інфосервіс» СМР, балансоутримувачем будинку (при виконанні робіт в житловому фонді міста Суми) та організацією, відповідальною за енергопостачання (при необхідності).

6.3. Роботи з дообладнання, модернізації, заміни міжбудинкових та магістральних мереж слабкого струму в місті Суми виконуються підприємствами (організаціями), що мають необхідні, відповідно до чинного законодавства, ліцензії, допуски, дозволи на здійснення даного виду робіт, відповідні договори на розміщення мереж слабкого струму, після узгодження даних робіт з КП «Інфосервіс» СМР, балансоутримувачем будинку (при виконанні робіт в житловому фонді міста Суми), організацією, відповідальною за енергопостачання (при необхідності) та внесенням відповідних змін у проектну документацію.

6.4. При проведенні будь-яких робіт з дообладнання, модернізації, заміни мереж слабкого струму чи їх елементів, що не змінюють схем розташування мереж слабкого струму та, відповідно, не потребують внесення змін до проектної документації, підприємство (організація, фізична особа-підприємець тощо), що є власником мереж слабкого, доводить до відома КП «Інфосервіс» СМР інформацію щодо вичерпного переліку здійснених робіт в терміни, не пізніше 10 днів з дати їх проведення.

6.5. Доступ до технологічних приміщень житлового фонду міста Суми для виконання робіт з прокладання, модернізації, обслуговування або експлуатації мереж слабкого струму здійснюється на підставі відповідного договору з балансоутримувачем будинку за наступним порядком:

6.5.1. Про необхідність виконання робіт з прокладання, модернізації, обслуговування або експлуатації мереж слабкого струму організація, що є власником розміщених мереж, або має відповідні договори на монтаж нових мереж слабкого струму не пізніше ніж за 3

Продовження додатку

робочих дні повідомляє балансоутримувача будинку про дату, місце із зазначенням адреси житлового будинку, під'їзду, поверху, а також про час виконання зазначених робіт, їх обсяг та необхідність надання доступу до приміщень та конструктивних елементів житлового будинку, доступ до яких є обмеженим.

6.5.2. Балансоутримувач будинку у разі необхідності надає свого представника для нагляду за виконанням робіт та забезпечення надання доступу до приміщень, доступ до яких є обмеженим.

6.5.3. Доступ представників організації, що є власником розміщених мереж, або має відповідні дозволи на монтаж нових мереж слабкого струму або їх підрядної організації до місць та приміщень, доступ до яких є обмеженим, без представників балансоутримувача або обслуговуючої організації забороняється.

6.5.4. У разі виявлення аварійної ситуації та необхідності виконання аварійно-відновлювальних робіт організація, що є власником розміщених у будинку мереж слабкого струму негайно повідомляє про це балансоутримувача або обслуговуючу організацію. Представники балансоутримувача та обслуговуючої організації вживають усіх необхідних заходів для надання доступу до приміщень з обмеженим доступом для усунення аварійної ситуації представниками організації, що є власником розміщених у будинку мереж слабкого струму.

6.6. Відповідальність за несвоєчасність повідомлення КП «Інфосервіс» СМР, балансоутримувача будинку (при виникненні ситуації в житловому фонді міста Суми) про виникнення аварійної ситуації  несе організація, що є власником розміщених мереж слабкого струму, в тому числі за заподіяні внаслідок цього збитки.

VІІ. Технічні вимоги до розміщення мереж слабкого струму та контроль за їх виконанням

7.1. Вимоги до розміщення мереж слабкого струму.

7.1.1. Підведення мереж слабкого струму до будівлі.

- вводи кабелів в підвали будинків виконуються в азбоцементних або пластмасових трубах, при цьому вводи труб і кабелів в технічні підпілля і підвали герметизуються;

- виводи кабелів на зовнішні стіни будинків передбачаються в пластмасових трубах на висоту 0,7 м від поверхні землі із захистом кабелів на стінах від механічних пошкоджень вище вступної труби жолобами з тонколистової сталі або кутками на висоту не менше 3 м від землі.

7.1.2. Повітряний ввід.

Облаштування та експлуатація повітряно-кабельних переходів допускається виключно на підставі відповідних договорів, укладених з КП «Інфосервіс» СМР на розміщення міжбудинкових та магістральних мереж слабкого струму на території міста Суми, при цьому:

Продовження додатку

- місце вводу в будівлю вибирається так, щоб забезпечити зручність облаштування введення, зручність прокладки кабелю всередині будівлі. Довжина кабелю до захисних пристроїв при цьому повинна бути мінімальною. На покрівлі будинку необхідно передбачати спеціальні трубостійки або закладні пристрої для підвішування кабелю. Стійки слід розташовувати так, щоб до них був забезпечений зручний та безпечний доступ, при цьому відстань по горизонталі від кабелю до виступаючих частин будівлі повинна бути не менше 0,8 м та від кабелю, що підвішується до покрівлі в місці проходу не менше 1,5 м. При влаштуванні повітряних вводів та встановленні стоєчних опор на житлових будинках, незалежно від форми власності, слід керуватися «Правилами будівництва та ремонту повітряних ліній зв'язку та радіотрансляційних мереж» (зі змінами та доповненнями), а також Розділом 3 ВБН В.2.2-45-1-2004:

Підвісний кабель вводиться в приміщення через сталеву трубу, що закладається в стіну. Краї сталевої труби завальцовуються щоб уникнути пошкодження кабелю. Кабель при вході та виході з труби обтискається свинцевими обкладками. Вільний простір на кінцях труби заповнюється негорючим герметиком. Всередині приміщення кабель прокладається у відповідності з існуючими правилами розміщення мереж слабкого струму:

- при розташуванні комутаційних вузлів мереж слабкого струму на верхньому поверсі введення до них кабелів зниження виконується через спеціальний отвір або відрізок труби в перекритті приміщення;

- місця установки вступних стійок на дахах вибираються так, щоб проводи та підвісні кабелі, закріплені на них, а також відтяжки не заважали доступу до розташованого на покрівлі інженерного обладнання, будівельних конструкцій, труб, слухових вікон тощо;

- при установці на покрівлі будівель щогл (трубостійок, закладних деталей тощо) забезпечується збереження гідроізоляції покрівлі, у разі її пошкодження цілісність гідроізоляції повинна бути негайно відновлена.

7.1.3. Установка обладнання:

- комутаційні вузли мереж слабкого струму розташовуються на стіні на відстані не менше 300 мм від стелі. Не допускається установка комутаційні вузли мереж слабкого струму над дверима, прорізами та вікнами.

- комутаційні вузли мереж слабкого струму не розташовуються під трубопроводами систем водопостачання та опалення. Допускається їх розміщення під трубопроводами лише у виключних випадках, за умови, що безпосередньо над комутаційними вузлами мереж слабкого струму відсутні засувки, фланці, клапани, ревізії тощо;

- комутаційні вузли мереж слабкого струму розміщуються таким чином, щоб були забезпечені експлуатаційні проходи не менше 800 мм;

Продовження додатку

- установка антенних опор передбачається таким чином, щоб відстань від них до інших мереж слабкого струму була не меншою за 3 м, а до проводів під напругою - не менше за 4 м;

- відтяжки антенних опор не повинні проходити над проводами будь-якого призначення. Антенні полотна не повинні виступати за межі даху будівлі.

- в житловому фонді міста Суми забороняється встановлювати на дахах та стінах будинків без дозволу балансоутримувача будинку індивідуальні антени телевізорів, а також супутникові антени.

7.1.3.1. Підключення елементів мереж слабкого струму до електроустаткування здійснюється згідно відповідного Проекту, погодженого з організацією, відповідальною за енергопостачання та на підставі договору на енергопостачання.

7.1.3.2. Заземлення мереж слабкого струму чи їх елементів здійснюється згідно відповідного Проекту, погодженого з організацією, відповідальною за енергопостачання.

Перевірка контуру заземлення здійснюється регулярно, у терміни, визначені нормами чинного Законодавства України.

7.2. Прокладання та монтаж мереж слабкого струму.

7.2.1. Загальні вимоги до прокладання мереж слабкого струму.

7.2.1.1. Прокладання кабелів по технічним підвальним приміщенням житлових будівель може проводитись відкрито на лотках або по стінах з кріпленням скобами. У місцях вводів до будівлі або на переходах - в пластмасових трубах або металорукавах.

7.2.1.2. Кабелі по всій довжині повинні прокладатися паралельно. Звивання, скручування монтажних кабелів не допускається.

7.2.1.3. Кабелі та проводи на лотках допускається прокладати пучками та багатошарово при дотриманні наступних умов:

- зовнішній діаметр пучка кабелів або проводів повинен бути не більше 100 мм;

- висота шарів на одному лотку не повинна перевищувати 100 мм;

- на основних напрямках кабельних трас передбачається запас ємності лотка не менше 20% для можливої прокладки додаткових кабелів.

7.2.1.4. При прокладанні кабелів у кабельних шахтах чи комутаційних вузлах мереж слабкого струму, розташованих у під'їздах житлових будинків кабелі кріпляться не менш ніж в 2 місцях на кожному поверсі.

7.2.1.5. Оптичний кабель кріпиться на несучих конструкціях при вертикальному прокладанні, а також при прокладанні безпосередньо на поверхні стін приміщень - по всій довжині через 1 м; при горизонтальному прокладанні (крім коробів) - у місцях повороту. На поворотах оптичний кабель кріпиться з двох сторін кута на відстані, що дорівнює допустимому радіуса вигину кабелю, але не менше 100 мм, рахуючи від вершини кута.

Продовження додатку

Радіус повороту оптичного кабелю повинен відповідати вимогам технічних умов на кабель. При прокладання оптичного кабелю по одиночним опорам ці опори встановлюються не більше ніж через 1 м, а кабель закріплюється на кожній опорі;

7.2.1.6. При перетині кабелі більшої ємності повинні прилягати до стіни, а меншою - огинати їх зверху або знизу (в штробі).

7.2.1.7. Кабельні лінії та електропроводка живлення електроприймачів систем протипожежного захисту виконуються вогнестійкими кабелями.

7.2.1.8. У місцях підключення оптичного кабелю до приймально-передавальних пристроїв, а також у місцях встановлення з'єднувальних муфт передбачається запас кабелю (не менше 2 м. у кожного оптичного кабелю, що зрощується або приймально-передавального пристрою).

7.2.1.9. Прокладання кабелів зниження необхідно передбачати:

- від приймальних антен на даху будівлі в металорукаві до каналів для прокладання кабелів електрозв'язку в конструкціях будівлі;

- від даху, горища або технічного поверху до комутаційних вузлів мереж слабкого струму (перший поверх будівлі) - у вертикальних каналах будівельних конструкцій будівлі. Дозволяється прокладати кабелі зниження в одному каналі з проводами дротового мовлення та кабелем стояку будинкової розподільчої мережі.

7.2.1.10. Прокладання ліній живлення та зв'язку під'їзного апарату з електрифікованим замком та блоком живлення (при роздільному розміщенні) здійснюється в каналах та отворах стін або в штробах, в яких закладаються неметалеві труби або металорукавах;

7.2.1.11. Прокладання мережі слабкого струму по фасадах будівель здійснюється згідно з відповідним Проектом, на підставі відповідних договорів, укладених з КП «Інфосервіс» СМР та виконується приховано. Допускається відкрите прокладання на фасадах будинків тільки за погодженням з органами архітектурного нагляду.

7.2.2. Прокладання мереж слабкого струму окремо від силових:

- прокладання мереж слабкого струму виконується згідно з робочою документацією, при цьому траса повинна враховувати розташування в приміщеннях електричних, радіотрансляційних й інших проводок та якомога менше перетинатися з ними;

- спільне прокладання силових кабелів та кабелів мереж слабкого струму, а також їх прокладання на одній полиці заборонені. Дроти та кабелі мереж слабкого струму відокремлюються від електропроводки суцільною горизонтальною протипожежною перегородкою або прокладаються в окремих відсіках, при цьому верхній ряд кабельних лотків розташовується так, щоб відстань у світлі між лотками мереж

Продовження додатку

слабкого струму та перекриттям або лотками силових кабелів була не менше 150 мм;

- забороняється заводити кабелі мереж слабкого струму в стояк електропроводки, оскільки при виникненні в силовій або освітлювальній проводці незбалансованих електричних струмів можливо їх потрапляння в мережі слабкого струму;

- прокладка кабелів мереж слабкого струму в технічних та підвальних приміщеннях передбачається на кабельних лотках, при цьому лотки для мереж слабкого струму прокладаються під лотками для прокладки електричних кабелів. Прокладання кабелів мереж слабкого струму на окремих ділянках поза лотків в технічних та підвальних приміщеннях передбачається в ПВХ трубах;

- з метою зменшення взаємного заважаючого впливу різних мереж слабкого струму на нормальну роботу одна одної у разі їх паралельного проходження на протяжних ділянках (більше 7 м) здійснюється прокладка цих мереж одним з наступних способів:

а) у сталевих трубах;

б) екранованими кабелями;

в) дротами зі скрученими жилами (т.зв. "крученою парою");

г) у металевих коробах з розділовими перегородками.

7.2.3. Маркування.

Всі кабелі мереж слабкого струму, а також супутнє обладнання повинні забезпечуватись маркуванням.

7.2.3.1. Маркування передбачає собою розміщення на кабелі унікальних ідентифікаторів CID (cable identification).

7.2.3.2. CID видається виконавчим комітетом Сумської міської ради на етапі погодження Проекту на розміщення мереж слабкого струму.

7.2.3.3. CID складається з:

- 3 літер англійського алфавіту, що позначають власника кабелю;

- 2 цифр, що позначають рік монтажу кабелю;

- 2 літер англійського алфавіту, що позначають місце розміщення кабелю;

- 6 цифр, що позначають порядковий номер кабелю.

7.2.3.3. CID має розміщуватись в капсулах, погодженого в Проекті на розміщення мереж слабкого струму зразка, стійких до впливу погодних умов та таких, що давали б можливість для віддаленої ідентифікації кабелю.

7.2.3.4. При розміщенні на кабелях міжбудинкових та магістральних мереж слабкого струму, висота символів CID не має бути меншою за 2 см.

7.2.3.5. При розміщенні на кабелях слабкого струму всередині будівель та споруд, висота символів CID не має бути меншою за 1 см.

Продовження додатку

7.2.3.6. CID має розміщуватись в усіх місцях кріплення кабелю з обох боків кріплення.

7.2.3.7. При великих відстанях між місцями кріплення кабелю CID має розміщуватись через кожні 100 м.

7.2.3.8. Кінці жил кабелів, а також клеми у розгалужувальних, з'єднувальних та розподільних коробках, боксах, плінтах та інших пристроях, які використовуються для різних мереж, повинні мати чітке забарвлення та бирки з вказанням призначенням мереж (CID).

7.2.3.8. У разі встановлення власних шаф з обладнанням необхідно нанести на них відповідне маркування, а також вказати телефон для екстреного зв'язку в аварійних та інших нештатних ситуаціях;

7.2.3.9. Панелі щита протипожежних пристроїв, апарати захисту та керування ліній, що живлять протипожежні пристрої, розташовані на ВРП (ГРЩ), повинні мати відмінне забарвлення (червоне).

7.2.3.10. Маркування має відповідати даним, зазначеним у телекомунікаційному паспорті будинку.

7.2.4. Прокладання мереж слабкого струму через вентиляційні та ліфтові шахти, двірні та віконні прорізи не допускається. Допускається прокладання в шахтах ліфтів виключно кабелів диспетчеризації.

7.2.5. Захист кабелів від механічного впливу:

- проводи та кабелі, які прокладаються відкрито, до висоти 2,5 м від рівня землі, підлоги приміщень або перекриття горищ захищаються від механічних пошкоджень металевими профілями або прокладаються в пластмасових трубах або металорукавах. Кабелі, прокладені зовні будівлі під водостічними трубами, пожежними сходами і вікнами, захищаються від механічних пошкоджень металевими накладками.

VІІІ. Контроль за розміщенням мереж слабкого струму в місті Суми.

8.1. З метою ведення належного контролю за правильністю розміщення мереж слабкого струму у житловому фонді та на території міста Суми, протидії незаконному розміщенню мереж слабкого струму та їх елементів, перевірки юридичних та технічних підстав розміщення мереж слабкого струму та їх елементів, Сумською міською радою створюється відділ з нагляду за розміщенням мереж слабкого струму на території міста Суми, на який покладаються відповідні функції і який діє на підставі даного Порядку, а також Положення про відповідний відділ.

Також при виконавчому комітеті Сумської міської ради може бути створена Комісія із нагляду за розміщенням мереж слабкого струму у житловому фонді та на території міста Суми, на яку покладено дорадчі функції і яка діє на підставі Положення про відповідну комісію.

8.2. Відділ з нагляду за розміщенням мереж слабкого струму на території міста Суми   за   участю   членів   Комісії   (за згодою)   регулярно

Продовження додатку

організовує інвентаризацію існуючих мереж в місті Суми, а також мереж в житловому фонді.

8.3. КП «Інфосервіс» СМР та балансоутримувачі будинків передають до відділу з нагляду за розміщенням мереж слабкого струму на території міста Суми копії всіх укладених ними відповідних договорів на розміщення мереж слабкого струму в місті Суми та додатків до них.

8.4. Відділ з нагляду за розміщенням мереж слабкого струму на території міста Суми обробляє отриману інформацію та створює на її основі Телекомунікаційні паспорти будинків, в яких вказується:

- кількість мереж різних операторів, розміщених в технічних приміщеннях будинку;

- тип і марка обладнання та кабелів, розміщених в технічних приміщеннях будинку;

- наявність відповідних договорів та погоджених Проектів тощо;

8.5. Відділ з нагляду за розміщенням мереж слабкого струму на території міста Суми, КП «Інфосервіс» СМР та балансоутримувачі будинків (в межах житлових будинків) мають право проводити перевірки розміщення мереж слабкого струму на відповідність вимогам даного Порядку.

8.6. У разі виявлення відхилень в розміщенні мереж слабкого струму, власники яких відомі чи їх можна встановити, від вимог даного Порядку – організація, що проводила перевірку надсилає до власників цих мереж вимогу про усунення виявлених недоліків.

Вимога про усунення недоліків в розміщенні мереж слабкого струму має містити чіткий опис суті виявлених недоліків, адреси, місця розташування мереж слабкого струму, CID кабелів, номери відповідних договорів на розміщення мереж слабкого струму.

Копія вимоги про усунення недоліків надсилається до відділу з нагляду за розміщенням мереж слабкого струму на території міста Суми.

8.7. Власник мереж слабкого струму зобов’язаний привести їх у відповідність до вимог даного Порядку у терміни не більше 30 днів з дня отримання вимоги про усунення недоліків.

У разі незгоди з виявленими недоліками власник мереж слабкого струму може направити мотивовану відмову від їх усунення до організації, що висувала вимогу про усунення недоліків.

8.8. У разі, якщо протягом визначеного терміну недоліки в розміщенні мереж слабкого струму не усунуто, або організація, що висувала вимогу про усунення недоліків, не згодна із висунутими власником мереж слабкого струму запереченнями, вона направляє до відділу з нагляду за розміщенням мереж слабкого струму на території міста Суми пропозицію про демонтаж мереж слабкого струму, розміщених з порушенням вимог даного Порядку.

Продовження додатку

8.9. Відділ з нагляду за розміщенням мереж слабкого струму на території міста Суми на основі отриманих пропозицій від організацій, що проводили перевірку розміщення мереж слабкого струму, а у разі, якщо він сам проводив перевірку – на основі відповідних результатів перевірки та належних за нею дій, виносить на розгляд виконавчого комітету Сумської міської ради проект рішення про демонтаж мереж слабкого струму, розміщених із порушенням вимог даного Порядку.

IX. Демонтаж мереж слабкого струму, розміщених із порушенням вимог даного Порядку.

9.1. Відділ з нагляду за розміщенням мереж слабкого струму на території міста Суми, КП «Інфосервіс» СМР та балансоутримувачі будинків (в межах житлових будинків) мають право проводити обстеження щодо виявлення мереж слабкого струму, розміщених із порушенням вимог даного Порядку.

9.2. У разі виявлення в житловому будинку мереж слабкого струму, прокладених з порушенням встановлених цим Порядком вимог, 
КП «Інфосервіс» СМР чи балансоутримувачі будинків інформують про це відділ з нагляду за розміщенням мереж слабкого струму на території міста Суми.

Інформація повинна містити чіткий опис суті невідповідності розміщених мереж слабкого струму вимогам даного Порядком, адреси, місця розташування мереж слабкого струму, опис мереж слабкого струму, що дозволить ідентифікувати їх.

9.3. Відділ з нагляду за розміщенням мереж слабкого струму на території міста Суми у строк до 30 днів здійснює перевірку інформації щодо наявності мереж слабкого струму, розміщених із порушенням вимог даного Порядком.

9.4. За результатами перевірки отриманої інформації, а у разі самостійного виявлення мереж слабкого струму, прокладених з порушенням встановлених цим Порядком вимог – за результатами обстеження, відділ з нагляду за розміщенням мереж слабкого струму на території міста Суми вживає заходів з метою ідентифікації власників мереж слабкого струму.

9.5. У випадку, коли власника мереж слабкого струму, прокладених з порушенням встановлених цим Порядком вимог встановити не вдається –  відділ з нагляду за розміщенням мереж слабкого струму на території міста Суми розміщує у місцевих засобах масової інформації чи на офіційному сайті Сумської міської ради в мережі Інтернет інформацію щодо розшуку власника даних мереж слабкого струму.

9.6. Якщо протягом 30 днів з моменту розміщення інформації власник мереж слабкого струму не звернувся до відділу з нагляду за розміщенням мереж слабкого струму на території міста Суми – такі мережі

Продовження додатку

визначаються безгосподарними та відділ з нагляду за розміщенням мереж слабкого струму на території міста Суми виносить на розгляд виконавчого комітету Сумської міської ради проект рішення про демонтаж даних мереж слабкого струму, як таких, що прокладені із порушенням встановлених цим Порядком вимог.

9.7. Якщо власника мереж слабкого струму, прокладених з порушенням встановлених цим Порядком встановлено, йому направляється вимога щодо необхідності приведення виявлених мереж слабкого у відповідність до вимог даного Порядку протягом 30 днів, або здійснення їх демонтажу в той же термін.

Вимога щодо приведення у відповідність до вимог даного Порядку чи демонтажу мереж слабкого струму має містити чіткий опис суті невідповідності розміщених мереж слабкого струму вимогам даного Порядку, адреси, місця розташування мереж слабкого струму, опис мереж слабкого струму, що дозволить ідентифікувати їх.

9.8. Якщо протягом 30 днів з дня відправлення вимоги щодо приведення у відповідність до вимог даного Порядку чи демонтажу мереж слабкого струму власник даних мереж не отримав її в належному порядку, не відреагував на її надходження чи не виконав наведених у даній вимозі дій – відділ з нагляду за розміщенням мереж слабкого струму на території міста Суми виносить на розгляд виконавчого комітету Сумської міської ради проект рішення про демонтаж мереж слабкого струму, прокладених з порушенням встановлених цим Порядком вимог.

9.9. Демонтаж мереж слабкого струму, прокладених з порушенням встановлених цим Порядком вимог здійснюється КП «Інфосервіс» СМР за рахунок власних коштів, або коштів, отриманих від заключення відповідних договорів щодо розміщення мереж слабкого струму на території міста Суми, за їх наявності.

Після виконання робіт по демонтажу мереж слабкого струму, прокладених з порушенням встановлених цим Порядком вимог, 
КП «Інфосервіс» СМР має право в судовому порядку вимагати від власників даних мереж (якщо вони встановлені) компенсації понесених витрат.

X. Порядок відшкодування шкоди, заподіяної житловим будинкам та спорудам комунальної власності внаслідок прокладання, модернізації, обслуговування або експлуатації мереж слабкого струму.

10.1. У разі виявлення пошкодження конструктивних елементів житлового будинку (іншої споруди), що сталося внаслідок прокладання, модернізації, обслуговування або експлуатації мереж слабкого струму, балансоутримувач будинку (власник споруди) повідомляє про це власника відповідних мереж.

Продовження додатку

10.2. У строк не пізніше 10 днів з моменту виявлення пошкоджень балансоутримувач будинку (власник споруди) залучає відділ з нагляду за розміщенням мереж слабкого струму на території міста Суми за участю членів Комісії по нагляду за розміщенням мереж слабкого струму у житловому фонді та на території міста Суми (за згодою) та 
КП «Інфосервіс» СМР для обстеження виявлених пошкоджень елементів будинку (споруда) із запрошенням до участі уповноважених представників організацій, що є власниками розміщених у будинку (споруді) мереж слабкого струму.

10.3. За результатами проведеного обстеження складається відповідний акт, за підписами уповноважених осіб балансоутримувача будинку (власника споруди), КП «Інфосервіс» СМР, Комісії по нагляду за розміщенням мереж слабкого струму у житловому фонді та на території міста Суми (у разі присутності) та посадових осіб відділу з нагляду за розміщенням мереж слабкого струму на території міста Суми.

Акт має містити опис виявлених пошкоджень, причин їх виникнення та зазначення відомостей про організацію, що є власником розміщених у будинку (споруді) мереж слабкого струму, прокладання яких призвело до таких пошкоджень.

10.4. У разі нез’явлення уповноваженого представника організації, що є власником розміщених у будинку (споруді) мереж слабкого струму для участі в обстеженні, про це робиться відповідна відмітка в акті, а також зазначаються відомості щодо повідомлення даної організації про проведення обстеження та необхідність з'явлення її представника для участі у ньому.

10.5. Організація, що є власником розміщених у будинку (споруді) мереж слабкого струму зобов'язана у повному обсязі відновити пошкоджені конструктивні елементи будинку (споруди) власними силами або із залученням підрядної організації, що має ліцензію на виконання таких робіт. Демонтування мереж слабкого струму та їх елементів не звільняє організацію, що є власником мереж слабкого струму, прокладання яких призвело до пошкоджень, від обов’язку відновити пошкоджені конструктивні елементи житлового будинку (іншої споруди).

10.6. Організація, що є власником розміщених у будинку (споруді) мереж слабкого струму зобов'язана виконати ремонтно-відновлювальні роботи належної якості, з дотриманням вимог будівельних, санітарних та інших норм, а також в повній мірі є відповідальною перед балансоутримувачем будинку (власником споруди)  за якість проведених ремонтно-відновлювальних робіт.

Продовження додатку

Балансоутримувач будинку (власник споруди) має право не приймати виконані організацією, що є власником мереж слабкого струму, прокладання яких призвело до пошкоджень, ремонтно-відновлювальні роботи, якщо внаслідок їх проведення не було належним чином відновлено пошкоджені конструктивні елементи житлового будинку (іншої споруди).

10.7. Після закінчення ремонтно-відновлювальних робіт працівники організації, що є власником мереж слабкого струму, прокладання яких призвело до пошкоджень, або її підрядної організації, залученої до виконання таких робіт, здійснюють прибирання місць проведення робіт негайно після їх закінчення.

XІ. Прикінцеві положення

11.1. Всі організації, які мають розміщені в місті Суми мережі слабкого струму, протягом 6 (шести) календарних місяців від дати опублікування цього Порядку, зобов'язані привести належні їм мережі слабкого струму до вимог, встановлених даним Порядком.

11.2. Відповідальність за порушення вимог розміщення мереж слабкого струму на території міста Суми покладається на власників цих мереж у відповідності до цього Порядку та чинного Законодавства України.

Директор департаменту інфраструктури

міста Сумської міської ради					  Г.І. Яременко