Сумська міська рада

Виконавчий комітет

РІШЕННЯ

від 17.05.16 № 263

Про затвердження поточних індивідуальних технологічних нормативів використання питної води комунального підприємства «Міськводоканал» Сумської міської ради

З метою забезпечення раціонального використання водних ресурсів, зменшення втрат питної води підчас її виробництва, транспортування  та розподілення, оптимізації собівартості послуг з централізованого водопостачання та водовідведення, на підставі звернення комунального підприємства «Міськводоканал» Сумської міської ради (лист від 28.04.2016 р. № 19/5193) щодо затвердження поточних індивідуальних технологічних нормативів використання питної води, розроблених Сумською філією Державного регіонального проектно-вишукувального інституту «Дніпродіпроводгосп», відповідно до статті 40 Водного кодексу України, статті 29 Закону України  «Про питну воду та питне водопостачання», наказу Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 15 листопада 2004 року № 205 «Про затвердження Порядку розроблення та затвердження технологічних нормативів використання питної води», наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 25 червня 2014 року № 179 «Про затвердження Порядку розроблення та затвердження технологічних нормативів використання питної води підприємствами, які надають послуги з централізованого водопостачання та/або водовідведення», керуючись  частиною 1 статті 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Сумської міської ради

ВИРІШИВ:

1. Затвердити поточні індивідуальні технологічні нормативи використання питної води для комунального підприємства «Міськводоканал» Сумської міської ради (додаються).

2.  Комунальному   підприємству  «Міськводоканал»  Сумської міської  ради (Сагач А.Г. )  розробити  та погодити  в установленому  порядку організаційно-технічні заходи щодо скорочення усіх видів втрат та необлікованих витрат  питної води.

3. Рішення виконавчого комітету від 01.03.11 № 138 «Про затвердження поточного індивідуального технологічного нормативу використання питної води для КП «Міськводоканал» Сумської міської ради» вважати таким, що втратило чинність.

4. Організацію  виконання даного рішення покласти на  заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Журба О.І.

Міський голова								         О.М. Лисенко

Сагач А.Г. 700-181

Розіслати: згідно зі списком розсилки

Додаток  1

до рішення виконавчого комітету

Сумської міської ради

від 17.05.16                  № 263

Поточні ІТНВПВ технологічних витрат і втрат у водопровідно-каналізаційному господарстві КП «Міськводоканал» Сумської міської ради

Табл. А

| № з/п | Технологічні витрати і втрати питної води | Од. виміру | ІТНВПВ, м3/тис. м3 |
| --- | --- | --- | --- |
| І. | Технологічні витрати у водопровідному господарстві | м3/тис. м3 піднятої води | 25,84 |
| 1. | Технологічні витрати води на виробництво питної води | м3/тис. м3 піднятої води | 1,826 |
| 2. | Технологічні витрати води на транспортування і постачання питної води | м3/тис. м3 піднятої води | 23,626 |
| 3. | Витрати води на господарсько-побутові потреби працюючих | м3/тис. м3 піднятої води | 0,102 |
| 4. | Допоміжні потреби (котельня, автотранспорт, майстерня) | м3/тис. м3 піднятої води | 0,261 |
| 5. | Витрати на ЗСО |  | 0,025 |
| ІІ. | ІТНВПВ втрат питної води | м3/тис. м3 піднятої води | 279,125 |
| 1. | Витоки води | м3/тис. м3 піднятої води | 197,165 |
| 2. | Не обліковані втрати води | м3/тис. м3 піднятої води | 81,96 |
|  | Разом у водопровідному господарстві: | м3/тис. м3 піднятої води | 304,965 |
| ІІІ. | Технологічні витрати питної води у каналізаційному господарстві | м3/тис. м3 прийнятих стоків | 7,55 |
| 1. | Технологічні витрати питної води на відведення (збір та транспортування) стічних вод | м3/тис. м3 прийнятих стоків | 5,185 |
| 2. | Технологічні витрати питної води на очищення стічних вод | м3/тис. м3 прийнятих стоків | 1,178 |
| 3. | Лабораторія по контролю якості очистки стічних вод | м3/тис. м3 прийнятих стоків | 0,046 |
| 4. | Витрати води на господарсько-питні потреби робітників | м3/тис. м3 прийнятих стоків | 0,84 |
| 5. | Допоміжні витрати (котельня, автотранспорт, майстерня) | м3/тис. м3 прийнятих стоків | 0,263 |
| 6. | Витрати на ЗСО | м3/тис. м3 прийнятих стоків | 0,038 |
|  | Разом по КП «Міськводоканал» |  | 312,515 |

Директор

КП «Міськводоканал»

Сумської міської ради						                А. Г. Сагач

Додаток  2

до рішення виконавчого комітету

Сумської міської ради

від   17.05.16                    № 263

Поточні ІТНВПВ технологічних витрат і втрат у водопровідному

господарстві КП «Міськводоканал» Сумської міської ради

Q під.=18471,35тис. м3/рік

Табл. Б

| № з/п | Технологічні витрати і втрати питної води | Витрати води м3/рік | ІТНВПВ, м3/тис. м3 |
| --- | --- | --- | --- |
| І. | Технологічні витрати у водопровідному господарстві | 477320,399 | 25,84 |
| 1. | Технологічні витрати води на виробництво питної води | 33740,756 | 1,826 |
| 1.1. | Промивка свердловин і підтримання в них необхідного рівня | 31518,0 | 1,706 |
| 1.2. | Витрати на роботу хіміко-бактеріологічної лабораторії | 2222,756 | 0,120 |
| 2. | Технологічні витрати води на транспортування і постачання питної води | 436412,163 | 23,626 |
| 2.1. | Витрати води на планову дезінфекцію і промивку мереж | 267195,163 | 14,465 |
| 2.2. | Витрати на власні потреби насосних станцій | 51017,0 | 2,762 |
| 2.3 | Технологічні витрати на обмивання та дезінфекцію РЧВ | 118200,0 | 6,399 |
| 3. | Витрати води на господарсько-побутові потреби працюючих | 1886,265 | 0,102 |
| 4. | Допоміжні потреби (котельня, автотранспорт, майстерня) | 4827,525 | 0,261 |
| 5. | Витрати на ЗСО | 453,69 | 0,025 |
| ІІ. | ІТНВПВ втрат питної води | 5046415,886 | 279,125 |
| 1. | Витоки води | 3641919,784 | 197,165 |
| 1.1. | Витоки води з трубопроводів при аваріях | 13191,263 | 0,714 |
| 1.2. | Втрати води на промивку і дезінфекцію водопровідних мереж після ліквідації аварії | 72377 | 3,918 |
| 1.3. | Сховані витоки з трубопроводів | 2038258,221 | 110,347 |
| 1.4. | Витоки з ємнісних споруд | 79203,78 | 4,288 |
| 1.5. | Витоки через нещільності арматури | 178108,32 | 9,642 |
| 1.6. | Витоки з водорозбірних колонок | 1260781,2 | 68,256 |
| 2. | Не обліковані втрати води | 1404496,102 | 81,96 |
| 2.1. | Втрати води, які не обліковані засобами вимірювальної техніки | 884870,022 | 47,905 |
| 2.2. | Втрати, пов’язані з невідповідністю норм водоспоживання фактичній кількості спожитої води | 222406,8 | 17,964 |
| 2.3. | Втрати, пов’язані з несанкціонованим розбором води з водопровідної мережі | 221656,0 | 12 |
| 2.4. | Технологічні втрати води на протипожежні цілі | 75563,28 | 4,091 |
|  | Разом | 5523736,285 | 304,965 |

Директор

КП «Міськводоканал»

Сумської міської ради							    А. Г. Сагач

Додаток  3

до рішення виконавчого комітету

Сумської міської ради

від  17.05.16                  № 263

Поточні ІТНВПВ технологічних витрат і втрат у каналізаційному

господарстві КП «Міськводоканал» Сумської міської ради

Q пр.ст.=12444,4 тис. м3/рік

Табл.В

| № з/п | Технологічні витрати і втрати питної води | Витрати води м3/рік | ІТНВПВ, м3/тис. м3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Технологічні витрати питної води на відведення (збір та транспортування) стічних вод | 64518,6 | 5,185 |
| 1.1. | Технологічні витрати води на збір та транспортування стічних вод | 2235,00 | 0,180 |
| 1.2. | Охолодження насосів КНС | 62283,6 | 5,005 |
| 2. | Технологічні витрати питної води на очищення стічних вод | 14663,85 | 1,178 |
| 2.1. | Змив мулу в приміщенні решіток КНС та очисних споруд | 5887,05 | 0,473 |
| 2.2. | Знезараження очищених стічних вод (хлораторні) | 8776,8 | 0,705 |
| 3. | Лабораторія по контролю якості очистки стічних вод | 578,278 | 0,046 |
| 4. | Витрати води на господарсько-побутові потреби робітників | 10450,35 | 0,84 |
| 5. | Допоміжні витрати (котельня, автотранспорт, майстерня) | 3269,195 | 0,263 |
| 6. | Витрати ЗСО | 469,35 | 0,038 |
|  | Разом | 93949,623 | 7,55 |

Директор

КП «Міськводоканал»

Сумської міської ради							     А. Г. Сагач