Додаток 3 до рішення виконавчого комітету від 15.08.2023 № 383

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

СУМСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Інструкція з охорони праці № _3_

для водія легкового автомобіля

м. Суми

Продовження додатку 3

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

СУМСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

ЗАТВЕРДЖЕНО рішенням виконавчого комітету від _15.08.2023_ № 383______

ІНСТРУКЦІЯ

З ОХОРОНИ ПРАЦІ № _3_

для водія легкового автомобіля

1. Загальні положення

1.1. Дія даної інструкції поширюється на всіх працівників структурних підрозділів Сумської міської ради, які у процесі трудової діяльності здійснюють керування легковим автомобілем.

1.2. До керування легковим автомобілем допускаються особи не молодше 18 років, які мають посвідчення на право управління відповідним типом транспортного засобу і пройшли:

1) професійну підготовку;

2) медичний огляд (при ухиленні працівника від проходження медичних оглядів працівник до виконання трудових обов’язків не допускається);

3) вступний інструктаж з питань охорони праці;

4) спеціальне навчання і перевірку знань з питань охорони праці;

5) первинний інструктаж з питань охорони праці на робочому місці;

6) відповідне навчання і інструктаж з електробезпеки і мають першу кваліфікаційну групу з електробезпеки.

1.3. Водій зобов’язаний:

1) дотримуватися норм, правил і інструкцій з охорони праці і пожежної безпеки, правил дорожнього руху, правил внутрішнього трудового розпорядку;

2) правильно застосовувати колективні і індивідуальні засоби захисту;

3) негайно повідомити своєму безпосередньому керівнику про нещасний випадок, що стався, а також про ситуацію, яка створює загрозу життю і здоров’ю людей;

4) вміти застосовувати первинні засоби пожежогасіння;

5) виконувати тільки доручену роботу.

1.4. Забороняється вживати спиртні напої, а також приступати до роботи в стані алкогольного або наркотичного сп’яніння. Палити дозволяється тільки в спеціально відведених місцях.

1.5. Небезпечними і шкідливими виробничими факторами при виконанні робіт є:

Продовження додатку 3

1) наїзди проїжджаючих транспортних засобів;

2) наїзди при самовільному русі транспортних засобів;

3) порушення правил дорожнього руху пішоходами, що приводять до аварійних ситуацій;

4) термічні фактори (пожежі, вибухи при подачі палива в карбюратор двигуна самопливом, перевірці наявності палива в баці з використанням відкритого полум’я, витікання газу із газобалонної установки; опіки парою, водою із карбюратора);

5) протиправні дії сторонніх осіб;

6) нервово-емоційне напруження при керуванні автомобілем;

7) монотонність праці при керуванні автомобілем;

8) шум, вібрація;

9) підвищене фізичне навантаження;

10) підвищена температура та швидкість руху повітря в теплий період року;

11) підвищена загазованість повітря робочої зони (двоокис вуглецю, окисид вуглецю, оксид азоту, пари бензину тощо).

1.6. Працівник забезпечується спецодягом та іншими засобами індивідуального захисту, а саме:

1) при управлінні легковим автомобілем – рукавиці комбіновані (термін носіння – 3 місяці); жилет сигнальний (термін носіння – 24 місяці);

2) при виконанні робіт з технічного обслуговування та ремонту автомобілів додатково – костюм бавовняний (термін носіння – 12 місяців); рукавиці комбіновані (термін носіння – 3 місяці);

3) при виконанні робіт по технічному обслуговуванню і ремонту на оглядових канавах, підйомниках і естакадах додатково – каска будівельника з підшоломником (чергова).

Заміна або ремонт спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту, що прийшли в непридатність до закінчення встановленого терміну носіння з причин, що не залежать від працівника виконується за рахунок роботодавця.

1.7. При захворюванні або травмуванні як на роботі, так і поза нею необхідно повідомити про це керівника та звернутися в лікувальний заклад.

1.8. При нещасному випадку потрібно надати першу допомогу потерпілому, викликати швидку медичну допомогу (тел. 103). Зберегти до розслідування обстановку такою, якою вона була на момент випадку, якщо це не загрожує життю і здоров’ю присутніх і не призведе до аварії.

1.9. При виявленні несправності устаткування, пристроїв, інструменту повідомити про це керівника. Користуватися і застосовувати в роботі несправні пристрої та інструменти забороняється.

1.10. При пересуванні по території необхідно дотримуватися наступних вимог:

1) ходити тільки по пішохідних доріжках, тротуарах;

Продовження додатку 3

2) переходити залізничні шляхи і автомобільні дороги тільки у встановлених місцях;

3) при виході з будівлі пересвідчитися у відсутності транспорту, що рухається.

1.11. Для дотримання правил особистої гігієни водій повинен мати в автомобілі миючі засоби (поверхнево-активні, придатні до вживання на шкірних покривах), щітку для миття рук, рушник, дрантя для витирання рук від паливно-мастильних матеріалів. Водії, що мають контакт (забруднення рук) з різними мастилами, лакофарбовими матеріалами і т.п. (перевезення вказаних речовин, виконання ремонтних робіт) повинні забезпечуватися захисними мазями, пастами.

1.12. Для пиття потрібно вживати воду з сатураторів, обладнаних фонтанчиків або питних бачків.

1.13. Приймати їжу слід в обладнаних приміщеннях (столовій, буфеті, кімнаті прийому їжі).

1.14. Водій автомобіля повинен проходити медичний огляд у встановленому порядку.

1.15. За порушення вимог даної інструкції працівники несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України.

2. Вимоги безпеки перед початком роботи

2.1. При підготовці автомобіля до виїзду водій зобов’язаний перевірити:

1) наявність посвідчення з талоном на право керування автомобілем, подорожній лист;

2) технічний стан автомобіля, справність гальмової системи, рульового управління, приладів освітлення і сигналізації, склоочисників, установку дзеркал, чистоту і видимість номерних знаків, а також відсутність підтікання палива, мастила, води;

3) тиск повітря в шинах;

4) наявність інструмента та інвентарю;

5) заправку автомобіля паливом, мастилом, водою, гальмовою рідиною, антифризом і рівень електроліту в акумуляторній батареї;

6) наявність запасного колеса, буксирувального троса, аптечки першої допомоги, домкрата, вогнегасника.

2.2. Заправлення автомобіля паливом проводити при непрацюючому двигуні. Заправлення автомобілів етилованим бензином потрібно проводити з бензоколонки зі шлангом, забезпеченим роздавальним пістолетом.

На заправному пункті забороняється:

1) палити і користуватися відкритим вогнем;

2) проводити ремонтні та регулювальні роботи;

3) заправляти автомобіль паливом при працюючому двигуні;

4) допускати перелив і розлив палива;

5) знаходження пасажирів в салоні.

Продовження додатку 3

2.3. Перед заправкою системи охолодження двигуна антифризом необхідно:

1) перевірити чи немає в системі охолодження (в з’єднувальних шлангах, радіаторі, сальниках водяного насоса) протікання, а при наявності – його необхідно усунути;

2) промити систему охолодження чистою гарячою водою.

2.4. Виїзд автомобіля на маршрут слідування з несправностями, що загрожують безпеці руху, забороняється.

2.5. Перед запуском двигуна необхідно переконатися, що автомобіль загальмований стоянковим гальмом, а важіль перемикання передач поставлений у нейтральне положення.

2.6. Перед запуском двигуна автомобіля, який підключений до системи підігрівання, необхідно відключити і від'єднати елементи підігрівання.

2.7. Забороняється здійснювати запуск двигуна шляхом буксирування автомобіля та перемикання ланцюга живлення стартера.

2.8. Швидкість руху транспортних засобів по території стоянки не повинна перевищувати 10 км/год., а в приміщеннях – 5 км/год.

2.9. Перевіряти технічний стан автомобіля і його агрегатів перед виїздом з території стоянки і після повернення слід при загальмованих колесах. Виняток з цього правила складає випадок випробовування гальм.

2.10. Для огляду автомобіля в темний час доби потрібно користуватися переносним електричним світильником напругою не вище 12 В із запобіжною сіткою або електричним ліхтарем з автономним живленням.

2.11. При перевірці технічного стану автомобіля необхідно перевіряти також номенклатуру і справність інструментів і пристосування, що видаються водію.

2.12. Перед початком роботи водій зобов’язаний перевірити, щоб:

1) вітрове та бокове скло не мало тріщин та затемнень, що утрудняють видимість;

2) бокове скло плавно пересувалося склопідйомним механізмом;

3) на сидінні та спинці сидіння не було провалів, рваних місць, виступаючих пружин та гострих кутів. Сидіння і спинка повинні мати справне регулювання, що забезпечує зручну посадку водія;

4) замки всіх дверей були справними, що виключає можливість їх самовільного відкривання під час руху;

5) опалювальні пристрої салону в холодний час були справними;

6) підлога салону автомобіля була заслана килимком, який не має отворів та інших пошкоджень.

2.13. Водій зобов’язаний перевірити, щоб автомобіль був забезпечений упорними колодками (не менше двох штук) для підкладення під колеса, широкою підкладкою під п’яту домкрата, а також медичною аптечкою, знаком аварійної зупинки або миготливим червоним ліхтарем та вогнегасником.

Продовження додатку 3

2.14. Водій не має права виїжджати на автомобілі, якщо його технічний стан не відповідає Правилам дорожнього руху, Правилам технічної експлуатації рухомого складу автомобільного транспорту і Правилам охорони праці на автомобільному транспорті.

2.15. Водій може виїжджати на маршрут слідування тільки після проходження медичного огляду і відповідної відмітки в подорожньому листі.

2.16. Перед відправленням в рейс тривалістю більше доби водій повинен бути ознайомлений з режимом праці та відпочинку, мати записаний в подорожньому листі маршрут слідування з вказівкою місць тимчасового і тривалого відпочинку.

3. Вимоги безпеки під час роботи

3.1. Виконувати вимоги правил руху і вказівки регулювальників руху відповідно до Правил дорожнього руху.

3.2. Вибирати швидкість руху з урахуванням дорожніх умов, видимості і оглядовості, інтенсивності і характеру руху на дорогах, особливостей стану автомобіля і вантажу, що перевозиться, або пасажирів.

3.3. Перед початком руху заднім ходом водій повинен переконатися, що його ніхто не об’їжджає і поблизу немає людей або якихось перешкод.

3.4. Забороняється керувати автомобілем при відкритих дверях.

3.5. Особи, які знаходяться в автомобілі, зобов’язані виконувати вимоги водія з питань безпеки.

3.6. При зупинці (стоянці) автомобіля, водій, залишаючи транспортний засіб, повинен вжити заходів проти самовільного його руху: зупинити двигун, встановити важіль перемикання передач в нейтральне положення, загальмувати автомобіль стоянковим гальмом.

Якщо автомобіль стоїть навіть на незначному уклоні, необхідно додатково підставити під колеса упорні колодки.

На спусках та підйомах, де спосіб постановки не регламентується засобами регулювання руху, транспортні засоби необхідно ставити під кутом до краю проїжджої частини так, щоб виключити можливість їх самовільного руху.

3.7. Виходячи з салону автомобіля, водій повинен переконатися у стані поверхні (наявність вибоїн, слизькості, сторонніх предметів тощо), а при виході на проїжджу частину дороги – ще і у відсутності руху як у попутному, так і  зустрічному напрямках.

3.8. При ремонті автомобіля на маршруті слідування водій зобов’язаний виконувати вимоги безпеки:

1) з’їхати на узбіччя дороги;

2) установити знаки безпеки;

3) включити габаритні вогні при поганій видимості;

4) загальмувати автомобіль за допомогою стоянкової гальмової системи;

5) одягти сигнальний жилет;

Продовження додатку 3

6) підкласти під колеса упорні колодки.

При роботах на узбіччі під автомобілем забороняється знаходитися з боку проїжджої частини.

3.9. При проведенні ремонтних робіт в неопалюваному приміщенні або на відкритому повітрі, лежачи під автомобілем або стоячи навколішки,  необхідно застосовувати лежак, мати.

3.10. Забороняється підігрівати двигун відкритим вогнем.

3.11. При перегріванні двигуна пробку радіатора можна відкривати тільки тоді, коли температура води (рідини) нижче 100°С, інакше при
 відкриванні пробки станеться викид киплячої води. Пробку радіатора на гарячому двигуні необхідно відкривати у рукавицях або накривши її ганчіркою. Пробку слід відкривати обережно, не допускаючи інтенсивного виходу пари в бік відкриваючого.

3.12. Для попередження випадків обмороження при усуненні несправностей зимою в дорозі слід працювати тільки в рукавицях. Забороняється торкатися металевих предметів, деталей та інструменту руками без рукавиць.

3.13. Для запобігання виникнення пожежі на автомобілі забороняється:

1) подавати при несправній паливній системі бензин в карбюратор із ємності самопливом за допомогою шланга або іншим способом;

2) проводити ремонт паливної системи при працюючому двигуні, включеному запалюванні;

3) залишати в салоні автомобіля або на двигуні забруднені маслом або паливом використані обтиральні матеріали;

4) підігрівати двигун та інші агрегати відкритим вогнем, а також користуватися ним в безпосередній близькості від приладів системи живлення двигуна;

5) палити і користуватися відкритим вогнем при визначенні наявності палива у баці, а також при заправленні автомобілів із додаткових ємностей.

3.14. Водію забороняється:

1) керувати автомобілем в стані алкогольного або наркотичного сп’яніння, а також в хворому або втомленому стані;

2) передавати керування автомобілем особі, не вказаній в подорожньому листі, яка знаходиться в нетверезому стані або не має при собі посвідчення на право управління автомобілем;

3) самовільно відхилятися від маршруту, вказаного в подорожньому листі;

4) перевозити вантаж, якщо він закриває огляд шляху;

5) перевозити вантаж в несправній тарі;

6) допускати скупчення на двигуні або його картері бруду, пального, масла;

7) користуватися відкритим вогнем при перевірці рівня електроліту в акумуляторній батареї та усуненні несправностей механізмів;

8) зберігати і перевозити в салоні бензин та інші легкозаймисті рідини;

Продовження додатку 3

9) відпочивати або спати в салоні автомобіля при працюючому двигуні;

10) допускати до ремонту автомобіля на маршруті слідування сторонніх осіб (супроводжуючих, пасажирів тощо);

11) встановлювати домкрат на випадкові предмети;

12) виконувати будь-які роботи, знаходячись під автомобілем, вивішеному тільки на домкраті, без установки козелка;

13) використовувати як підставку під вивішений автомобіль випадкові предмети: камені, цеглини тощо.

3.15. При буксируванні транспортного засобу потрібно забезпечити постійне спостереження за транспортним засобом, що буксирується (в кабіні автомобіля, що буксирується, повинен знаходитися водій). Довжина з’єднуючої ланки жорсткого зчеплення не повинна перевищувати 4 м, а гнучкої в межах 4-6 м; при цьому з’єднуюча ланка гнучкого зчеплення через кожний метр повинна бути позначена сигнальними щитками або прапорцями розміром не менше 200 х 200 мм.

Включити при буксируванні в світлий час доби незалежно від умов видимості на транспортному засобі, що буксирує, ближнє світло фар, а на тому, що буксирується, – габаритні вогні; при поганій  видимості на транспортному засобі, що буксирується, включити задні габаритні вогні, а при буксируванні на гнучкому зчепленні – і передні габаритні вогні.

Буксирування забороняється:

1) транспортним засобом з причепом;

2) при загальній довжині зчеплених транспортних засобів понад 22 м (маршрутних транспортних засобів – 30 м);

3) мотоциклами без бокового причепа, а також таких мотоциклів, мопедів чи велосипедів;

4) двох і більше механічних транспортних засобів одночасно;

5) транспортного засобу з несправною гальмівною системою (або за її відсутності), якщо маса транспортного засобу, що буксирується, перевищує половину загальної фактичної маси транспортного засобу, що буксирує;

6) на гнучкому зчепленні під час ожеледиці;

7) на гнучкому зчепленні транспортного засобу з несправними рульовим керуванням.

8) зі швидкістю більше 50 км/год.

3.16. При пересуванні по прилеглій території будівлі Сумської міської ради, Ковпаківської та Зарічної районних в місті Суми адміністрацій, крім Правил дорожнього руху і вимог інструкції з охорони праці, дотримуватися наступних додаткових вимог:

1) якщо на шляху руху зустрічаються перешкоди, об’їжджати їх на відстані не ближче за 1 м, а якщо ширина проїзду недостатня для такого об’їзду, припинити рух і вимагати видалення з проїзду перешкод;

2) бути особливо уважним на поворотах, при виїзді із-за рогу будівлі, проїзду у вузьких місцях. Швидкість в цих випадках повинна бути мінімальною;

Продовження додатку 3

3) подавати попереджувальний звуковий сигнал перед початком руху і в небезпечних місцях.

4. Вимоги безпеки після закінчення роботи

4.1. Після повернення з рейсу очистити автомобіль від бруду і поставити на місце, відведене для стоянки.

4.2. У зимовий час при зберіганні в неопалюваному гаражі злити воду з радіатора і двигуна.

4.3. Залишатися на нічліг в автомобілі забороняється.

4.4. При зупинці автомобіля водій, покидаючи кабіну, повинен вжити всі заходи проти самовільного руху – вимкнути запалювання або перекрити подачу палива, встановити важіль перемикання передач в нейтральне положення, загальмувати автомобіль стоянковим гальмом.

Якщо автомобіль стоїть навіть на незначному схилі, необхідно додатково поставити під колеса упорні колодки.

4.5. Перед постановкою автомобіля на місце стоянки водій повинен переконатися у відсутності витоку палива або усунути його.

4.6. При зупинці і стоянці на неосвітленій дільниці дороги в темний час доби або в інших умовах недостатньої видимості на автомобілі повинні бути включені габаритні або стоянкові вогні.

4.7. Ширина проїзду між автомобілями в приміщеннях для стоянки повинна бути достатньою для вільного в’їзду автомобіля на своє місце (за один маневр), а відстань від межі проїзду до автомобіля – не менше 0,5 м.

4.8. Після постановки автомобіля в приміщення для стоянки двигун повинен бути зупинений.

4.9. У приміщеннях, призначених для стоянки, а також на стоянках під навісом або на майданчиках забороняється:

1) палити, користуватися відкритим вогнем;

2) залишати відкритими горловини паливних баків автомобілів;

3) заряджати акумуляторні батареї (в приміщеннях);

4) зберігати сторонні матеріали і предмети;

5) мити або протирати бензином деталі або агрегати, а також руки і одяг;

6) зберігати паливо (бензин, дизельне паливо), за винятком палива в баках автомобілів;

7) заправляти автомобілі рідким (газоподібним) паливом, а також зливати паливо з баків і випускати газ;

8) встановлювати предмети і обладнання, які можуть перешкоджати швидкій евакуації автомобілів у разі пожежі або іншого стихійного лиха;

9) пуск двигуна з будь-якою метою, крім виїзду автомобіля з приміщення.

Продовження додатку 3

5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

5.1. У випадку аварії або технічної несправності автомобіля, необхідно негайно припинити роботу і доповісти про це безпосередньому керівнику робіт. Не допускати сторонніх осіб в небезпечну зону.

5.2. При виникненні пожежі, появі диму, гару та інших ознак 
загоряння, терміново повідомити керівника та розпочати гасіння осередку загоряння наявними засобами пожежогасіння, викликати пожежну команду (101).

5.3. Якщо стався нещасний випадок, необхідно надати потерпілому першу медичну допомогу, а в разі потреби викликати „екстрену (швидку) медичну допомогу” (103).

5.4. В усіх випадках виконувати вказівки керівника робіт по усуненню небезпечної ситуації.

Начальник

відділу з охорони праці                                                                      І.В. Супрун