Додаток 7 до рішення виконавчого комітету від 15.08.2023 № 383

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

СУМСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Інструкція з охорони праці № _7_

для робітників

зайнятих на ремонті і наладці устаткування

м. Суми

Продовження додатку 7

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

СУМСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

ЗАТВЕРДЖЕНО рішенням виконавчого комітету від 15.08.2023 № 383

ІНСТРУКЦІЯ

З ОХОРОНИ ПРАЦІ № _7_

для робітників

зайнятих на ремонті і наладці устаткування

1. Загальні положення

1.1. Дія даної інструкції поширюється на всіх працівників структурних підрозділів Сумської міської ради, які виконують роботи по ремонту і наладці устаткування.

1.2. До самостійної роботи по ремонту і наладці устаткування допускаються особи, не молодші 18 років, які пройшли вступний та первинний інструктажі з питань охорони праці, інструктаж з питань пожежної безпеки, інструктаж і перевірку знань з електробезпеки і отримали І кваліфікаційну групу з електробезпеки та періодично проходять інструктажі з охорони праці (1 раз на 6 місяців) по цій інструкції.

1.3. Робітник по обслуговуванню і ремонту будівель зобов’язаний:

1) дотримуватись правил внутрішнього трудового розпорядку;

2) застосовувати спецодяг та засоби індивідуального захисту;

3) виконувати тільки ту роботу, за якою пройдено інструктаж з охорони праці і до якої допущений;

4) вивчати й удосконалювати методи безпечної роботи;

5) забороняється приступати до роботи у стані алкогольного або наркотичного сп’яніння, а також у хворобливому або стомленому стані;

6) бережно відноситись до устаткування й обладнання та використовувати його за призначенням;

7) знати й виконувати вимоги нормативних актів, інструкцій з охорони праці, правила користування засобами колективного та індивідуального захисту;

8) співпрацювати з керівництвом у справі створення безпечних і нешкідливих умов праці, повідомляти про порушення вимог охорони праці.

1.4. При виконанні робіт має місце вплив таких шкідливих факторів:

1) травмування;

2) ураження електричним струмом;

Продовження додатку 7

1.5. Робітнику видається безоплатно спецодяг та засоби індивідуального захисту:

1) комбінезон бавовняний;

2) рукавиці комбіновані;

3) чоботи гумові.

При виконанні зовнішніх робіт у зимовий період:

1) куртка ватяна;

2) брюки ватяні;

3) валянки.

1.6. За порушення вимог даної інструкції працівники несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України.

2. Вимоги безпеки перед початком роботи

2.1. Переконатись у справності та одягнути спецодяг, спецвзуття, застебнути спецодяг.

2.2. Перевірити своє робоче місце й місце виконання робіт, переконатись, що воно не захаращене сторонніми предметами.

2.3. Впевнитись, що робоче місце достатньо освітлене, підлога на робочому місці суха й чиста (неслизька).

2.4. Перевірити справність обладнання, інструменту та пристосувань, порядок розміщення їх на робочому місці.

2.5. Перевірити наявність сумки для переміщення інструменту на інше робоче місце.

3. Вимоги безпеки під час роботи

3.1. Підтримувати робоче місце у належному стані, не захаращувати проходи і робоче місце не потрібними у даний момент трубами, матеріалами, інструментами, тарою, сторонніми предметами тощо.

3.2. Не поспішати у роботі, дотримуватись безпечних прийомів і методів праці.

3.3. Не допускати переохолодження тіла від руху повітря (протягів, вентиляції) для запобігання можливого захворювання.

3.4. Через кожні 2-3 години роботи стоячи, робити короткочасні перерви на 5-10 хвилин, для відпочинку, використовуючи для цього зручний стілець.

3.5. При виконанні робіт нітрофарбами та фарбами на цинковій основі:

1) застосовувати спеціальні пасти і мазі для запобігання шкідливій дії на шкіру цих фарб;

2) одягнути протигаз або респіратор, окуляри та гумові рукавички;

3) увімкнути примусову вентиляцію та освітлення;

Продовження додатку 7

4) при пошкодженнях шкіри не приступати до роботи без отримання дозволу медичного закладу.

3.6. При виконанні робіт на висоті:

1) отримати дозвіл керівництва на виконання робіт на висоті;

2) оглянути ділянку роботи і впевнитись в надійності огороджень та парапетів;

3) огородити зону можливого падіння матеріалів, інструменту, тари тощо;

4) надіти запобіжний пояс і закріпити страхувальний канат в місці і способом, який вказаний керівником робіт перед роботою на даху з нахилом більше 20°, а також на краю даху, та при довільних нахилах, якщо відсутні огородження;

5) не приступати до виконання роботи під час ожеледиці, густого туману, при сильному вітрі, зливах, грозі та сильному снігопаді.

3.7. При роботі в приміщенні, якщо над робочим місцем робітника виконується будь-яка робота, переконатись в наявності необхідних огороджень та захисних пристроїв.

3.8. При виконанні сантехнічних робіт:

1) перекрити подачу теплоносія або води при ремонті трубопроводів, набиванні сальників, підтягуванні болтів тощо, теплоносій або воду злити;

2) не ремонтувати трубопроводи під тиском;

3) при випусканні пари або гарячої води із системи не стояти навпроти спускних кранів, вентиль у цьому випадку відкривати поступово;

4) відкриваючи спускний вентиль, попередити про це оточуючих людей, щоб запобігти опікам парою або гарячою водою;

5) не відкривати і не закривати вентилі за допомогою випадкових пристосувань, при складанні і розбиранні трубопроводів користуватись тільки тими ключами, які відповідають діаметру труб;

6) проводити нарізання та відрізання труб тільки в спеціальних лещатах (прижимах), при роботі на висоті вживати заходи по запобіганню падіння відрізаних частин труб;

7) при складанні фланцевих з’єднань трубопроводів проводити затягування болтів (шпильок) рівномірно з почерговим загвинчуванням гайок, розміщених навхрест; не допускати вирівнювання перекосу фланців шляхом нерівномірного натягу болтів (шпильок) та усунення нещільності між фланцями за допомогою клинових прокладок (невиконання цих вимог може викликати аварію на мережах, системах і призвести до нещасного випадку); проводити перевірку збігу отворів фланцевих з’єднань труб спеціальними швайками або оправками, не перевіряти збіг отворів пальцями;

8) при   розбиранні    фланцевих   з’єднань   на   тепломережах   відкрити

Продовження додатку 7

дренаж; ослабити перший болт з протилежної від себе сторони; стати збоку від стику; проводити роботу обов’язково із застебнутими манжетами рукавів;

3.9. Не торкатись до електрообладнання та електропровідників (кабелів) і не відкривати дверці розподільних електрощитів при виконанні робіт у виробничих та інших спорудах та приміщеннях.

3.12. Робітнику забороняється:

1) працювати без спецодягу та засобів індивідуального захисту;

2) працювати на несправному обладнанні та з несправним інструментом;

3) працювати при недостатньому освітленні;

4) вмикати електроустаткування мокрими руками;

5) відкривати й знімати запобіжні пристрої, огородження, устаткування, обладнання тощо під час роботи;

6) самостійно усувати несправності устаткування, обладнання, при виявленні несправностей негайно припинити роботу і доповісти керівнику робіт;

7) користуватись обладнанням, устаткуванням, приладами, апаратами тощо без попереднього навчання роботи з ними;

8) користуватись саморобними електронагрівальними приладами;

9) палити та приймати їжу на робочому місці – це слід робити в спеціально відведених місцях;

10) використовувати у пожежо- і вибухонебезпечних приміщеннях або без викликаної виробничої необхідності відкрите полум’я, легкозаймисті та горючі речовини, кислоти, ртуть, інші сильнодіючі та отруйні речовини.

4. Вимоги безпеки після закінчення роботи

4.1. Після закінчення роботи необхідно вимкнути обладнання. При відключенні механічного та теплового обладнання вимикаються пакетні перемикачі та кнопкові станції, після цього вимикаються рубильники, магнітні пускачі та станції управління.

4.2. Вимикати вилки слід за корпус.

4.3. Прибрати робоче місце. Звільнити його від матеріалів, тари, відходів виробництва тощо, винести сміття, звільнити проходи.

4.4. Почистити, помити інвентар, інструмент, скласти його у відведене місце.

4.5. Зняти спецодяг, покласти його у відведене місце. При можливості прийняти душ.

4.6. Доповісти керівнику робіт про всі недоліки, які мали місце під час роботи.

Продовження додатку 7

5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

5.1. У випадку аварії або технічної несправності обладнання, необхідно негайно припинити роботу і доповісти про це безпосередньому керівнику робіт. Ні в якому разі не намагатись ліквідувати несправності самому. Не допускати сторонніх осіб в небезпечну зону.

5.2. При виникнення пожежі, появі диму, гару та інших ознак 
загоряння терміново повідомити керівника, чергового та розпочати гасіння осередку загоряння наявними засобами пожежогасіння, викликати пожежну команду (101).

5.3. Якщо стався нещасний випадок, необхідно надати потерпілому першу медичну допомогу, а в разі потреби викликати „екстрену (швидку) медичну допомогу” (103).

5.4. В усіх випадках виконувати вказівки керівника робіт по усуненню небезпечної ситуації.

Начальник

відділу з охорони праці                                                                       І.В. Супрун