Додаток 8 до рішення виконавчого комітету від 15.08.2023 № 383

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

СУМСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Інструкція з охорони праці № _8_

при роботах із застосуванням переносних драбин та драбинок

м. Суми

Продовження додатку 8

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

СУМСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

ЗАТВЕРДЖЕНО рішенням виконавчого комітету від 15.08.2023 № 383

ІНСТРУКЦІЯ

З ОХОРОНИ ПРАЦІ № _8_

при роботах із застосуванням переносних драбин та драбинок

1. Загальні положення

1.1. Дана інструкція є обов’язковою для усіх працівників структурних підрозділів Сумської міської ради, які виконують роботи із застосуванням драбин та драбинок.

1.2. Дана інструкція встановлює вимоги безпеки, яких необхідно дотримуватись при роботах із застосуванням переносних драбин та драбинок.

Драбинка (рос. „стремянка”) – переносна драбина, що встановлюється без опори на що-небудь, крім підлоги (землі).

1.3. Переносні драбини та драбинки застосовуються в залежності від умов та характеру роботи, що виконується.

1.4. При роботі в електроустановках напругою понад 42 В необхідно застосовувати драбини та драбинки, виготовлені з сухої деревини або інших ізоляційних матеріалів.

Дозволяється застосування металевих драбин та драбинок, що входять до комплектів обладнання, за умови їх надійної ізоляції від підлоги та металевих частин обладнання.

1.5. Необхідно виконувати роботу, доручену безпосереднім керівником, та проводити її із застосуванням справних переносних драбин та драбинок, якi забезпечують безпечні умови проведення робіт і відповідають вимогам до переносних драбин і драбинок.

1.6. До роботи із застосуванням переносних драбин та драбинок допускаються особи, які придатні за станом здоров’я, пройшли навчання безпечним методам праці, перевірку знань з питань охорони праці, мають необхідну квалiфiкацiю та практичні навики роботи із застосуванням переносних драбин та драбинок.

1.7. Особи, що працюють із застосуванням переносних драбин та драбинок, повинні знати:

1) заходи надання першої допомоги потерпілим;

Продовження додатку 8

2) вимоги даної інструкції з охорони праці.

1.8. Загальна довжина (висота) приставної драбини повинна забезпечувати робiтнику можливiсть працювати стоячи на сходинці, яка знаходиться на вiдстанi не менше 1 м вiд верхнього кiнця драбини. Довжина драбини не повинна перевищувати 5 м.

1.9. Нижні кiнцi приставних драбин повинні мати упори у вигляді гострих сталевих наконечників, якщо вони встановлюються на ґрунті, чи гумових башмаків, якщо вони встановлюються на пiдлозi приміщення, асфальті тощо.

При стиранні сталевих наконечників чи гумових башмакiв необхідно наконечники загострити, а башмаки замінити.

1.10. Відстань між сходинками драбин та драбинок повинна бути не більше 250 мм та не менше 150 мм; розмір перерізу сходинок – не менше 40х20 мм.

1.11. Сходинки дерев’яних драбин та драбинок повинні бути міцно вставленими у видовбані отвори в тятивах. Тятиви необхідно скріплювати стяжними болтами діаметром не менше 8 мм з відстанню між ними не більше 2 м, а також під верхньою та нижньою сходинками.

1.12. Розмір робочих майданчиків драбин (драбинок) повинен бути не менше 320х320 мм, драбинок-тумб – 300х220 мм. Робочі майданчики драбин (драбинок) висотою 1,3 м та вище повинні мати огорожу (упор) висотою не менше 1 м.

1.13. Металеві деталі драбин не повинні мати тріщин, задирок та гострих країв.

1.14. Тріщини в тятивах та сходинках дерев’яних драбин допускаються тільки поздовжні, довжиною не більше 100 мм та глибиною не більше 5 мм. При цьому місце перебування та напрямок тріщин не повинні загрожувати ослабленням тятив та сходинок. Замуровування тріщин чи надломів шпаклюванням, обклеюванням чи іншим способом не допускається. Поперечні тріщини не допускаються.

1.15. Розсувні драбини (драбинки) повинні мати замковий пристрій, який виключав би можливість самовільного розсування драбин (драбинок) під час роботи на них.

Розсувні драбинки з колесами повинні мати замковий пристрій, який виключав би рух драбинок під час роботи на них.

1.16. Усі переносні драбини та драбинки після виготовлення їх та після ремонту, а також в процесі експлуатації повинні випробовуватись статичним навантаженням у такі терміни:

1 раз на 12 міс. – металеві драбини та драбинки;

1 раз на 6 міс. – дерев’яні драбини та драбинки.

1.18. У разі виконання робіт з приставних та з розсувних драбин на висоті більше 1,3 м повинен застосовуватись запобіжний пояс. На запобіжних поясах, які видаються робітникам, повинні бути бирки з інвентарним номером та датою проведення наступного випробування. Забороняється  пояси  у  разі  відсутності

Продовження додатку 8

відмітки про випробування їх, простроченого терміну випробування, а також пояси, у яких під час огляду виявлені дефекти.

1.19. За порушення вимог даної інструкції працівники несуть відповідальність згідно з чинним законодавством.

2. Вимоги безпеки перед початком роботи

2.1. До початку робіт необхідно:

1) отримати завдання від керівника;

2) оглянути драбину чи драбинку та переконатись у її справності;

3) одягти спецодяг, спецвзуття, підготувати інші засоби індивідуального захисту;

4) оглянути робоче місце, підготувати інструмент, пристосування, інвентар;

5) прибрати непотрібні матеріали, звільнити проходи, підходи до драбин та драбинок;

6) перевірити достатність освітлення робочого місця;

7) про всі виявлені недоліки повідомити безпосереднього керівника робіт для вжиття заходів щодо їх усунення;

8) підготувати та одягнути запобіжний пояс при роботі на висоті більше 1,3 м.

2.2. Перевірити термін чергового випробування драбини (драбинки).

2.3. Ретельно оглянути драбину (драбинку) на відповідність вимогам.

2.4. Забезпечити стійкість драбини (драбинки), а потім шляхом огляду та випробування переконатися, що вона не може сковзнути з місця чи бути випадково зсунутою.

3. Вимоги безпеки під час роботи

3.1. Роботи з електроiнструментом, пневматичним iнструментом, паяльною лампою та газовим паяльником, дозволяються тiльки з драбин (драбинок), якi мають огородженi поручнями верхнi майданчики.

3.2. Якщо неможливо міцно закріпити верх драбини, а також при роботі на драбинах (драбинках) в мiсцях з жвавим рухом пiшоходiв чи на висотi бiльше 4 м, незалежно від наявності на кінцях драбини (драбинки) металевих наконечників чи гумових башмаків бiля неї повинен знаходитися працівник, який наглядає за мiсцем виконання робiт, рухом людей та пiдтримує драбину (драбинку).

3.3. Якщо необхідно встановити драбину (драбинку) проти вхідних дверей, біля неї повинен знаходитися працівник, який захищав би її від поштовхів.

3.4. Для роботи на маршах сходових майданчиків можуть застосовуватися драбини з однiєю укороченою тятивою чи влаштовуватися спецiальнi настили.

Продовження додатку 8

3.5. При роботі на висоті вище 1,3 м передавати працівнику інструмент, пристосування, змінні блоки тощо, а також одержувати їх від працівника дозволяється тільки за допомогою нескінченної мотузки.

3.6. Під час виконання робіт із застосуванням драбин слід дотримуватись таких вимог безпеки праці:

1) повинна забезпечуватись стійкість застосовуваних драбин, унеможливлене зісковзування їх або випадкове зрушення їх з місця (перевіряється оглядом та випробуванням);

2) у разі проведення робіт в місцях з пожвавленим рухом транспортних засобів або людей драбини (незалежно від наявності або відсутності на їхніх кінцях наконечників) повинні відгороджуватись або охоронятись від падіння, яке може спричинятись випадковими поштовхами;

3) приставні драбини повинні установлюватись під кутом нахилу до горизонтальної площини не менше 45˚ і не більше 60˚;

4) у разі неможливості закріплення драбини під час установлення її на гладкій плитковій підлозі біля основи драбини повинен стояти робітник у касці та утримувати її в стійкому положенні. В інших випадках підтримувати драбину внизу руками забороняється;

5) у разі виконання робіт з приставних та розсувних драбин на висоті більше 1,3 м повинен використовуватись запобіжний монтерський пояс. Пояс повинен закріплюватись за конструкцію будівлі або за драбину – за умови надійного закріплення драбини до конструкції;

6) переміщувати драбину під час роботи необхідно з дотриманням наступних запобіжних заходів: два працівники повинні нести драбину наконечниками назад, попереджаючи перехожих про небезпеку зіткнення з нею; якщо драбину переносить один працівник, вона повинна бути в такому похилому положенні, щоб її передній кінець був піднятий над землею не менше ніж на 2 м.

3.7. Забороняється під час проведення робіт на висоті:

1) працювати з приставних драбин, стоячи на щаблі, розташованому на відстані менше 1 м від верхнього кінця драбини;

2) створювати додаткові опорні споруди з ящиків, бочок тощо – у разі недостатньої довжини драбини;

3) установлювати приставні драбини під кутом нахилу до горизонтальної площини більше 60˚ – без додаткового закріплювання верхньої частини драбини;

4) установлювати драбину на східці маршів сходової клітки. У разі необхідності на сходових клітках повинен споруджуватись поміст;

5) виконувати роботу з двох верхніх щаблів стрем’янок, які не мають поручнів або упорів;

Продовження додатку 8

6) перебувати на щаблях приставної драбини або стрем’янки більше ніж одному працівнику;

7) піднімати або опускати вантаж по приставній драбині та залишати на ній інструмент.

3.8. Забороняється на приставних драбинах та драбинках:

1) працювати біля обертових механізмів, працюючих машин та над ними;

2) виконувати роботу із застосуванням електричного та пневматичного інструмента;

3) виконувати газо- та електрозварювальні роботи;

4) натягувати проводи та підтримувати на висоті важкі деталі;

5) застосовувати металеві переносні драбини та драбинки (крім визначених у пункті 1.5.) при обслуговуванні та ремонті електроустановок, заміні ламп електроосвітлення;

6) застосовувати тимчасові настили на випадкових опорах (ящиках, цеглах тощо) замість драбин;

7) застосовувати драбини (драбинки) зі сходинками, якi прибиті цвяхами без врізання сходинок у тятиви.

Для виконання робіт, зазначених у пункті 3.8. повинні застосовуватись риштування або драбинки з верхніми площадками, які обгороджені поручнями.

4. Вимоги безпеки після закінчення роботи

4.1. Знімні драбини, колиски та пристрої повинні бути зняті.

4.2. Інструмент та матеріали повинні бути прибрані з висоти.

4.3. Драбини, стрем’янки та інші пристрої прибрати в сухі приміщення чи місця, де неможливі випадкові механічні пошкодження.

4.4. Настили та драбини риштувань та помосту повинні щоденно після закінчення роботи очищатись від сміття, узимку – від снігу та ожеледі, а за необхідності – посипатись піском.

4.5. Зняти і очистити спецодяг, спецвзуття і індивідуальні захисні засоби від пилу та інших забруднень.

4.6. Помити руки, лице водою з милом, за можливості, прийняти душ.

4.7. Доповісти керівнику робіт про всі недоліки, які мали місце під час роботи.

5. Дії в аварійних ситуаціях

5.1. У випадку аварії або технічної несправності обладнання, необхідно негайно припинити роботу і доповісти про це безпосередньому керівнику робіт.

Ні в якому разі не намагатись ліквідувати несправності самому. Не допускати сторонніх осіб в небезпечну зону.

Продовження додатку 8

5.2. При виникненні пожежі, появі диму, гару та інших ознак 
загоряння терміново повідомити керівника, чергового та розпочати гасіння осередку загоряння наявними засобами пожежогасіння, викликати пожежну команду (101).

5.3. Якщо стався нещасний випадок, необхідно надати потерпілому першу медичну допомогу, а в разі потреби викликати „екстрену (швидку) медичну допомогу” (103).

5.4. У всіх випадках виконувати вказівки керівника робіт по усуненню небезпечної ситуації.

5.5. У всіх випадках забороняється стрибати з драбин.

Начальник

відділу з охорони праці                                      	                                 І.В. Супрун